## Slide 1: Sentinel satelītu datos balstīta pieeja derīgo izrakteņu ieguves vietu attālinātam monitoringam
Dace Zariņa, Valsts vides dienesta Attīstības un uzraudzības departamenta Zemes dzīļu kontroles vadītāja
Dainis Jakovels, Vides risinājumu institūta vadošais pētnieks

## Slide 2
Latvijā ir vairāk kā 950 aktīvas derīgo izrakteņu ieguves vietas un 200 aktīvas dabas resursu lietošanas atļaujas
Derīgo izrakteņu ieguves kontroli VVD veic 11 inspektori
Uz riskiem balstīta pārbaužu plānošana
Efektīva cilvēkresursu izmantošana
Savlaicīga pārkāpuma konstatēšana un novēršana
Iekšējos un ārējos normatīvajos aktos noteikto mērķu efektīva sasniegšana
https://videscentrs.lvgmc.lv/iebuvets/zemes-dzilu-informacijas-sistema
Motivācija

## Slide 3: Biežāk sastopamie pārkāpumi derīgos izrakteņu ieguves laikā
Derīgo izrakteņu ieguve bez spēkā esošas licences/atļaujas, bez saskaņota ieguves projekta
Derīgo izrakteņu ieguve ārpus licences laukuma
Derīgo izrakteņu ieguves projekta nosacījumu neievēršana
Atkritumu apglabāšana derīgo izrakteņu ieguves vietās
Neatbilstoši apsaimniekots neatjaunojams dabas resurss
Netiek maksāts dabas resursu nodoklis
Radīts vides piesārņojums
Negodīga konkurence
!
!
!
!

## Slide 4: Sentinel satelītu dati
Copernicus programma nodrošina labākos brīvpieejas satelītu datus
Sentinel-2 ir augstākās izšķirtspējas brīvpieejas satelīti
Telpiskā izšķirtspēja – 10 m/pikseli
Datu ievākšanas biežums – reizi 5 dienās ar 2 satelītiem
Datu arhīvs pieejams kopš 2015. gada jūlija

## Slide 5: Sentinel satelītu datos balstīta pieeja derīgo izrakteņu ieguves vietu attālinātam monitoringam
42 derīgo izrakteņu atradnes
Interesējošā buferzona monitoringam – 800 m
Monitorējamo zemes vienību sasaiste ar kadastra vienībām
Sentinel-2 datu arhīvs 2016-2022
Automatizēta izmaiņu detektēšana Zemes segumā
Izmaiņu rakstura novērtēšana
Tiešsaites rīks rezultāta vizualizēšanai un analīzei
Detektēto gadījumu prioritizēšana pēc potenciālā riska
Prototipa testēšana, iesaistot inspektorus

## Slide 6
Jaunākā pieejamā aina:
LĢIA 7. cikla ortofoto: 26-Jun-2020
Pieejamo datu aktualitāte

## Slide 7
Jaunākā pieejamā aina:
LĢIA 7. cikla ortofoto: 26-Jun-2020
Google Earth: Mar-2022
Pieejamo datu aktualitāte

## Slide 8
Jaunākā pieejamā aina:
LĢIA 7. cikla ortofoto: 26-Jun-2020
Google Earth: Mar-2022
Sentinel-2: 02-Apr-2023
Pieejamo datu aktualitāte

## Slide 9
Sentinel datu arhīva analīze ieskata gūšanai par izmaiņām Zemes segumā

## Slide 10
Zemes seguma izmaiņas pēdējā gada laikā

## Slide 11
Zemes seguma izmaiņu veida novērtēšana

## Slide 12
Zemes seguma izmaiņu veida ikmēneša novērtēšana

## Slide 13
Detalizētāks ieskats Zemes seguma izmaiņās
PlanetScope 3.7 m/pix dati

## Slide 14
Detektēto gadījumu ranžēšana pēc izmaiņu nozīmīguma

## Slide 21
PlanetScope dati

## Slide 25
Google Earth: Aug-2020

## Slide 26
LĢIA 8. cikla ortofoto: 26-Jun-2022

## Slide 27
Sentinel-2: Aug-2022

## Slide 28
PlanetScope dati
LĢIA 8. cikla ortofoto: 26-Jun-2022

## Slide 29: Līdzšinējie rezultāti
1 gadījumā konstatēta ieguves uzsākšana bez ieguves projekta
1 gadījumā veicot references datu ievākšanu, konstatēta ieguve ārpus licences laukuma un atradnes izstrāde neatbilstoši projekta nosacījumiem
1 gadījumā projekta dati izmantoti veiktā pārkāpuma pierādījumu nostiprināšanai kriminālprocesa ietvaros
5 gadījumos projekta dati izmantoti veiktā pārkāpuma pierādījumu nostiprināšanai, uzsākot administratīvā pārkāpuma procesu
Uzlikto administratīvo sodu apmērs: 4380 euro
Uzrēķināta desmitkāršā nodokļa likme 14011,20 euro

## Slide 30: Galvenās atziņas
Sentinel datu ievākšanas biežums spēj nodrošināt aktuālāko informāciju par Zemes segumu vidēji biežāk nekā reizi mēnesī.
Sentinel datu telpiskā izšķirtspēja (10 m/pix) šobrīd ir labākā brīvpieejas datu segmentā, augstākai detalizācijai ir iespējams izmantot komercsektora datus, piem., PlanetScope 3…4 m/pix.
Automatizētas Zemes seguma izmaiņu novērtēšanas pamatā ir datu spektrālā analīze, kuru iespējams pielietot katrai atsevišķai bezmākoņu ainai, tomēr augstākas ticamības iegūšanai ieteicams izmantot sezonas vai gada laikrindu analīzi.
Sentinel dati ir piemēroti interesējošo Zemes seguma izmaiņu (>0,5 ha, kā arī mazāku) automatizētai detektēšanai visā Latvijas teritorijā, kā arī detektēto gadījumu risku prioritizēšanai.
Satelītdati nevar aizvietot inspektoru, bet var palīdzēt efektīvāk plānot pārbaudes, prioritizēt atbilstoši izvēlētam kritērijam.

## Slide 31
Dace.Zarina@vvd.gov.lv
Dainis.Jakovels@vri.lv