I. GAISA UN KLIMATA PĀRMAIŅU MONITORINGA PROGRAMMA

Saturs

Ievads	4

1. Likumdošana	5

1.1. LR normatīvie akti	5

1.2. ES tiesību akti	6

1.3. Konvencijas un citi tiesību akti	8

2. Sistemātiska primārās meteoroloģiskās un klimata informācijas ieguve un uzkrāšana	10

2.1. Monitoringa tīkls	10

2.2. Novērojumu parametri un regularitāte	11

2.3. Meteoroloģisko novērojumu un klimatiskās informācijas izmantošana	11

2.4.  Novērojumu metodika	11

3. Gaisa kvalitātes monitorings	12

3.1. Gaisa kvalitātes monitorings	12

3.1.1. Monitoringa tīkls	12

3.1.2. Novērojumu parametri un regularitāte	13

3.1.3. Novērojumu metodika	14

3.1.4. Kvalitātes kontrole	16

3.2. Gaisa aerosolu radioaktivitātes monitorings	16

3.2.1. Monitoringa tīkls	16

3.2.2. Monitoringa parametri un regularitāte	17

3.2.3. Metodika	17

4. Nokrišņu kvalitātes monitorings	17

4.1. Monitoringa tīkls	18

4.2. Novērojumu parametri un regularitāte	18

4.3. Novērojumu metodika	18

5. Gaisa piesārņojuma pārneses lielos attālumos un tās ietekmes monitorings	19

5.1. Gaisa piesārņojuma pārnese lielos attālumos	19

5.1.1. Monitoringa tīkls	19

5.1.2. Novērojumu parametri un regularitāte	19

5.1.3. Novērojumu regularitāte un metodika	20

5.2. Gaisa piesārņojuma ietekmes uz ekosistēmām monitorings (ICP   Integrated Monitoring un ICP Waters)	20

5.2.1. Monitoringa tīkls	21

5.2.2. Novērojumu parametri, regularitāte un metodika	21

5.3. Gaisa piesārņojuma ietekmes uz dabisko veģetāciju un graudaugiem monitorings (ICP Vegetation)	21

5.3.1. Smago metālu un slāpekļa satura sūnās monitorings	22

5.3.2. Monitoringa tīkls	22

5.3.3. Novērojumu parametri, regularitāte un metodika	22

5.3.4. Vides stāvokļa bioindikācijas monitorings	22

5.3.5. Piezemes ozona bioindikācija	22

5.3.6. Nezināmas izcelsmes vides stresa bioindikācija	23

6. Apkārtējās gamma starojuma ekvivalentās dozas jaudas monitorings	23

6.1. Monitoringa tīkls	23

6.2. Monitoringa parametri, regularitāte un metodes	24

7. Siltumnīcefekta gāzu (SEG) un gaisu piesārņojošo vielu emisijas monitorings	24

7.1. Siltumnīcefekta gāzu monitorings	25

7.1.1. Iesaistītās institūcijas monitoringa nodrošināšanai	26

7.1.2. Novērojumu parametri, regularitāte un metodika	26

7.1.3. Metodes	28

7.1.4. Pārbaudes	29

7.2. Gaisu piesārņojošo vielu emisiju monitorings	29

7.2.1. Iesaistītās institūcijas monitoringa nodrošināšanai	29

7.2.2. Novērojumu parametri, regularitāte un metodika	29

7.3. Siltumnīcefekta gāzu (SEG) un gaisu piesārņojošo vielu emisiju prognožu monitorings	31

7.3.1. SEG emisijas un CO2 piesaistes prognožu monitorings	32

7.3.2. Gaisu piesārņojošo vielu emisijas prognožu monitorings	33

7.4. Datu kvalitātes nodrošināšana un kontrole.	33

PIELIKUMI	35

Sistemātiska primārās meteoroloģiskās un klimata informācijas ieguve un uzkrāšana	36

Pielikums Nr.1 Meteoroloģisko novērojumu tīkls	37

Pielikums Nr.2 Meteoroloģisko novērojumu programma	38

Gaisa kvalitātes monitorings	40

Pielikums Nr.3 Gaisa, nokrišņu un ICP Integrated Monitoring un ICP Waters kvalitātes novērojumu tīkls	41

Pielikums Nr.4 Gaisa kvalitātes novērojumu programma	42

Pielikums Nr.5 Gaisa aerosolu radioaktivitātes monitoringa tīkla staciju raksturojums	44

Pielikums Nr.6 Apkārtējā gamma starojuma ekvivalentās dozas jaudas, gaisa aerosolu un ūdens radioaktivitātes monitoringa stacijas, 2014. - 2020.gads	45

Nokrišņu kvalitātes monitorings	46

Pielikums Nr.7 Nokrišņu kvalitātes novērojumu programma	47

Pielikums Nr.8 Nokrišņu testēšanas metodes	48

Gaisa piesārņojuma pārneses lielos attālumos un tās ietekmes monitorings	50

Pielikums Nr.9 Gaisa piesārņojuma pārnese lielos attālumos novērojumu (EMEP) un globālā atmosfēras novērojumu reģionālā līmeņa (GAW) programma	51

Pielikums Nr.10 Gaisa un aerosolu testēšanas metodes	52

Pielikums Nr.11 Gaisa piesārņojuma ietekmes uz ekosistēmām monitoringa sadarbības programma (ICP IM) un  Gaisa piesārņojuma ietekmes uz upēm un ezeriem monitoringa un novērtējumu sadarbības programma (ICP Waters)	54

Pielikums Nr.12 Gaisa piesārņojuma ietekme uz dabisko veģetāciju un graudaugiem (ICP-Vegetation) monitoringa programma	56

Pielikums Nr.13 Sūnu paraugu ņemšanas vietas	57

Pielikums Nr.14 Smago metālu satura sūnās staciju ģeogrāfiskas koordinātas	58

Pielikums Nr.15 Vides kvalitātes fitoindikācijas novērojumu tīkls	60

Pielikums Nr.16 Piezemes ozona bioindikācija staciju ģeogrāfiskas koordinātas	61

Pielikums Nr.17 Nezināmas izcelsmes vides stresa bioindikācija staciju ģeogrāfiskas koordinātas	62

Pielikums Nr.18 Skujas un nobiras	64

Apkārtējās gamma starojuma ekvivalentās dozas jaudas monitorings	65

Pielikums Nr.19 Apkārtējās gamma starojuma ekvivalentās dozas jaudas monitoringa tīkla staciju raksturojums	66

Pielikums Nr.20 Metode gamma radionuklīdu noteikšanai gaisa aerosolos	68

Siltumnīcefekta gāzu (SEG) un	69

gaisu piesārņojošo vielu emisijas monitorings	69

Pielikums Nr.21 Iesaistītās institūcijas SEG un gaisu piesārņojošo vielu emisijas monitoringa veikšanā	70

Pielikums Nr.22 SEG saraksts	71

Pielikums Nr.23 Gaisu piesārņojošās vielas, kurām atbilstoši Ženēvas konvencijai un tās protokoliem noteikti pieļaujamās emisijas ierobežojumi	72

Pielikums Nr.24 Iesaistītās institūcijas SEG un gaisu piesārņojošo vielu prognožu izstrādē	73

# Ievads

Gaisa un klimata pārmaiņu monitoringa programma iedalīta sešās sadaļās:

1. Sistemātiska primārās meteoroloģiskās un klimata informācijas ieguve un uzkrāšana.

2. Gaisa kvalitātes monitorings.

3. Nokrišņu kvalitātes monitorings.

4. Gaisa piesārņojuma pārneses lielos attālumos un tās ietekmes monitorings.

5. Apkārtējās gamma starojuma ekvivalentās dozas jaudas monitorings.

6. Siltumnīcefekta gāzu (SEG) un gaisu piesārņojošo vielu emisijas monitorings.

Gaisa un klimata pārmaiņu monitoringa programma tiek veikta saskaņā ar programmas 2.sadaļā norādītajiem LR tiesību aktiem, ES tiesību aktiem un starptautiskajām konvencijām.

Gaisa un klimata pārmaiņu monitoringa programmu īsteno VARAM, LVĢMC sadarbībā ar citām iesaistītām institūcijām un VVD RDC.

# 1. Likumdošana

## 1.1. LR tiesību akti

a) Vides aizsardzības likums.

Likuma mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību vides aizsardzības jomā, radot un nodrošinot efektīvu vides aizsardzības sistēmu. Šis likums nosaka vispārējās vides monitoringa prasības, monitoringa organizētājus un veicējus – valsts un pašvaldību iestādes un komersantus.

b) Likums „Par piesārņojumu”.

Likums nosaka prasības, kuras piesārņojuma novēršanas un kontroles jomā jāņem vērā operatoram - privātpersonai vai atvasinātai publiskai personai vai pārvaldes iestādei, kura veic profesionālu piesārņojošu darbību vai kurai ir noteicošā ekonomiskā ietekme uz attiecīgo piesārņojošo darbību. Likums nosaka piesārņojošu darbību uzraudzības nosacījumus, piesārņojošu darbību kontroli, monitoringu, kā arī kārtību, kādā par šīm darbībām informējama sabiedrība.

c) Likums “Par radiācijas drošību un kodoldrošību”.

Likuma mērķis ir nodrošināt cilvēku un vides aizsardzību no jonizējošā starojuma kaitīgās iedarbības un noteikt valsts institūciju, fizisko un juridisko personu pienākumus un tiesības radiācijas drošības un kodoldrošības jomā. Likumā noteikts, ka VVD RDC nodrošina radiācijas monitoringa staciju darbību un informācijas apmaiņu atbilstoši starptautisko līgumu prasībām radiācijas drošības un kodoldrošības jomā, kā arī LVĢMC koordinē un organizē vides radiācijas monitoringu atbilstoši Vides monitoringa programmai.

d) MK 2013.gada 2.aprīļa noteikumi Nr.187 „Kārtība, kādā novērš, ierobežo un kontrolē gaisu piesārņojošo vielu emisiju no sadedzināšanas iekārtām”.

Noteikumi uzdod LVĢMC sagatavot informāciju par sadedzināšanas iekārtu radīto gaisa piesārņojumu.

e) Ministru kabineta 2012.gada 27.marta noteikumi Nr.217 "Noteikumi par siltumnīcefekta gāzu emisijas vienību inventarizācijas nacionālo sistēmu" (turpmāk – noteikumi Nr.217).

Noteikumi nosaka nacionālo sistēmu (t.i. iesaistītās institūcijas) SEG inventarizācijas sagatavošanai.

f) MK 2011.gada 31.maija noteikumi Nr.419 "Noteikumi par kopējo valstī maksimāli pieļaujamo emisiju gaisā" (turpmāk – MK noteikumi Nr.419).

Saskaņā ar šiem noteikumiem sākot ar 2010.gadu sēra dioksīdam, slāpekļa oksīdiem, gaistošiem organiskajiem savienojumiem un amonjakam noteikta maksimāli pieļaujamā emisija gaisā. Noteikumi nosaka valsts emisijas pārskatu un prognožu sagatavošanas un iesniegšanas kārtību, kā arī institūcijas, kas ir atbildīgas par nozaru rādītāju prognožu izstrādi atbilstoši to kompetencē īstenotajai politikai.

g) VARAM 2011.gada 8.novembra rīkojums Nr.505 "Par gaisa kvalitātes novērtēšanas un pārvaldības zonu noteikšanu valstī".

Atbilstoši rīkojumam Latvijā tiek izdalītas divas zonas gaisa kvalitātes novērtēšanai un pārvaldībai - Rīgas aglomerācija (Rīgas pilsētas administratīvā teritorija) un Latvija (pārējā Latvijas teritorija, izņemot Rīgas pilsētas administratīvo teritoriju).

h) MK 2009.gada 3.novembra noteikumi Nr.1290 „Par gaisa kvalitāti” (turpmāk – MK noteikumi Nr.1290).

Šie noteikumi ir orientēti uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/50/EK (2008.gada 21.maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/107/EK (2004.gada 15.decembris) par arsēnu, kadmiju, dzīvsudrabu, niķeli un policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem apkārtējā gaisā prasību sasniegšanu un izvirza detalizētas prasības atmosfēras gaisa monitoringa veikšanai. Saskaņā ar noteikumiem monitoringa tīkliem un atsevišķām stacijām ir jāpiemēro pārbaudīta kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles sistēma. Šie noteikumi nosaka normatīvus un to nodrošināšanas termiņus, kā arī dažādus raksturlielumus 12 gaisu piesārņojošām vielām.

Gaisa kvalitātes normatīvi un raksturlielumi ir noteikti sēra dioksīdam (SO2), slāpekļa oksīdiem (NOx), daļiņām PM10, daļiņām PM,5, benzolam (C6H6), oglekļa oksīdam (CO), Pb, Cd, As, Ni, Hg, benz(a)pirēnam un ozonam (O3). Nepārtrauktais gaisa monitorings MK noteikumos klasificētajās zonās ir obligāts augstāk minētajām piesārņojošajām vielām, kuru piesārņojuma līmenis pārsniedz vai var pārsniegt gaisa kvalitātes normatīvus.

i) MK 2009.gada 17.februāra noteikumi Nr.158 „Noteikumi par prasībām attiecībā uz vides monitoringu un tā veikšanas kārtību, piesārņojošo vielu reģistra izveidi un informācijas pieejamību sabiedrībai”.

j) MK 2002.gada 9.aprīļa noteikumi Nr.149 “Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu”.

Noteikumi nosaka prasības aizsardzībai pret jonizējošo starojumu atbilstoši radiācijas drošības un kodoldrošības pamatprincipiem, kā arī jonizējošā starojuma dozu limitus attiecībā uz iedzīvotājiem. Noteikumi paredz, ka tiek veikta gaisa radioaktīvā piesārņojuma uzraudzība un kontrole, lai novērtētu iedzīvotāju apstarošanu, un nodrošinātu gamma starojuma dozas jaudas monitoringu gaisā, izmantojot automātisko gamma radiācijas monitoringa sistēmu, kā arī tiek noteikta cēzija 137Cs un berilija 7Be īpatnējā radioaktivitāti gaisa paraugos.

## 1.2. ES tiesību akti

a) Komisijas Īstenošanas Regula (ES) Nr.749/2014 (2014.gada 30.jūnijs) par tās informācijas struktūru, formātu, iesniegšanas procedūrām un izskatīšanu, kuru dalībvalstis ziņo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 525/2013.

Komisijas Īstenošanas Regula paredz noteikumus Regulas Nr.525/2013 īstenošanai, lai nodrošinātu vienotus nosacījumus. Šādi vienoti īstenošanas noteikumi aptver ikgadējas siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas, aptuvenās siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas, informācijas par politikas, pasākumu un prognožu sistēmām, izsoles ieņēmumu un projektu kredītu izlietojumu sagatavošanu, kā arī ziņošanu par Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr.529/2013/ES izpildi.

b) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr.525/2013 (2013.gada 21.maijs) par mehānismu siltumnīcefekta gāzu emisiju pārraudzībai un ziņošanai un citas informācijas ziņošanai valstu un Savienības līmenī saistībā ar klimata pārmaiņām un par Lēmuma Nr.280/2004/EK atcelšanu (turpmāk – Regula Nr.525/2013).

Ar šo Regulu tiek ieviests mehānisms, ar ko nodrošina, ka ziņojumi, kurus ES un dalībvalstis sniedz ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātā, ir savlaicīgi, pārredzami, precīzi, konsekventi, salīdzināmi un pilnīgi, kā arī tiek ziņoti un pārbaudīti atbilstoši saistībām saskaņā ar Klimata konvenciju un Kioto protokolu. Iesniegtie ziņojumi ir vajadzīgi, lai varētu novērtēt faktisko virzību uz Savienības un dalībvalstu saistību izpildi attiecībā uz visu siltumnīcefekta gāzu emisiju ierobežošanu vai samazināšanu saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām, Kioto protokolu un 2009.gadā pieņemto Savienības tiesību aktu kopumu, ko dēvē par klimata un enerģētikas tiesību aktu kopumu.

c) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.1099/2008 (2008.gada 22.oktobris) par enerģētikas statistiku (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk – Regula Nr.1099/2008).

d) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.166/2006 (2006.gada 18.janvāris) par Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra ieviešanu un Padomes Direktīvu 91/689/EEK un 96/61/EK grozīšanu (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk – Regula Nr.166/2006).

e) Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.842/2006 (2006.gada 17.maijs) par dažām fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk – Regula Nr.842/2006).

f) Padomes Direktīva 2013/59/Euratom (2013.gada 5.decembris), ar ko nosaka drošības pamatstandartus aizsardzībai pret jonizējošā starojuma radītajiem draudiem un atceļ Direktīvu 89/618/Euratom, Direktīvu 90/641/Euratom, Direktīvu 96/29/Euratom, Direktīvu 97/43/Euratom un Direktīvu 2003/122/Euratom.

g) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2008/50/EK (2008.gada 21.maijs) par gaisa kvalitāti un tīrāku gaisu Eiropai (turpmāk – Direktīva 2008/50/EK).

h) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/107/EK (2004.gada 15.decembris) par arsēnu, kadmiju, dzīvsudrabu, niķeli un policikliskiem aromātiskiem ogļūdeņražiem apkārtējā gaisā (turpmāk – Direktīva 2004/107/EK).

i) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/87/EK (2003.gada 13.oktobris), ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (Dokuments attiecas uz EEZ) (turpmāk – Direktīva 2003/87/EK).

j) Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/81/EK (2001.gada 23.oktobris) par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju dažām atmosfēru piesārņojošām vielām (turpmāk – Direktīva 2001/81/EK).

k) Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr.529/2013/ES (2013.gada 21.maijs) par uzskaites noteikumiem attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisijām un piesaisti, kas rodas darbībās, kuras saistītas ar zemes izmantošanu, zemes izmantošanas maiņu un mežsaimniecību, un par informāciju par rīcību, kas saistīta ar šīm darbībām.

l) Komisijas īstenošanas Lēmums 2011/850/ES (2011.gada 12.decembris), kurā izklāstīti noteikumi par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/107/EK un Direktīvu 2008/50/EK attiecībā uz savstarpēju informācijas apmaiņu un ziņojumiem par apkārtējā gaisa kvalitāti (turpmāk – EK Lēmums 2011/850/ES).

m) Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr.406/2009/EK (2009.gada 23.aprīlis) par dalībvalstu pasākumiem siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanai, lai izpildītu Kopienas saistības siltumnīcas efektu izraisošu gāzu emisiju samazināšanas jomā līdz 2020.gadam (turpmāk – Lēmums Nr.406/2009/EK).

n) Padomes Lēmums 97/101/EK (1997.gada 27.janvāris), kas nosaka informācijas un datu apmaiņu starp tīkliem un atsevišķām stacijām, kas mēra gaisa piesārņojumu dalībvalstīs.

Lēmumā noteikta kārtība, kādā jāsagatavo un jāsniedz gada ziņojumi par apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanu un informāciju par gaisa kvalitātes uzlabošanas programmu izpildi.

o) Padomes Lēmums 87/600/Euratom (1987.gada 14.decembris) par Kopienas noteikumiem par operatīvu informācijas apmaiņu radiācijas avāriju gadījumos.

p) Komisijas rekomendācija 2000/473/Euratom (2000.gada 8.jūlijs) attiecībā uz Euratom līguma 36.pantu, kas attiecas uz radioaktivitātes līmeņu monitoringu vidē pielietošanu, lai novērtētu iedzīvotāju apstarošanos kopumā.

r) Komisijas rekomendācija 90/143/Euratom (1990.gada 21.februāris) par iedzīvotāju aizsardzību pret radona jonizējošo starojumu iekštelpās.

s) Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums (Euratom līgums).

## 1.3. Konvencijas un citi tiesību akti

f) Apvienoto Nāciju Organizācijas 1992.gada 9.maija Vispārējā konvencija par klimata pārmaiņām (turpmāk – Klimata konvencija) (likums Saeimā pieņemts 1995.gada 23.februārī).

h) Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokols (turpmāk – Kioto protokols) (likums Saeimā pieņemts 2002.gada 30.maijā).

j) Vīnes 1985.gada konvencija par ozona slāņa aizsardzību (MK 1995.gada 14.marta rīkojums Nr.115).

i) Vīnes konvencijas 1987.gada Monreālas protokols „Par ozona slāni noārdošajām vielām” (MK 1995.gada 14.marta rīkojums Nr.115).

k) 1979.gada 13.novembra Ženēvas konvencija par robežšķēršojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos (turpmāk – Ženēvas konvencija) (Ministru Padomes 1994.gada 7.jūnija lēmums Nr.63).

b) Ženēvas konvencijas 1999.gada protokols “Par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu” jeb Gēteborgas protokols (turpmāk – Gēteborgas protokols) (Pieņemts un apstiprināts ar MK 2004.gada 20.aprīļa noteikumiem Nr.324).

Ženēvas konvencijas ietvaros Latvijai ir saistošas speciālas Starptautiskās Sadarbības Programmas (International Cooperative Programmes (ICPs)):

- Gaisa piesārņojuma ietekmes uz ekosistēmām monitoringa sadarbības programma (International Cooperative Programme on Integrated Monitoring of Air Pollution Effects on Ecosystems, ICP Integrated Monitoring),

- Gaisa piesārņojuma ietekmes uz dabisko veģetāciju un graudaugiem sadarbības programma (International Cooperative Programme on Effects of Air Pollution on Natural Vegetation and Crops, ICP Vegetation),

- Gaisa piesārņojuma ietekmes uz upēm un ezeriem monitoringa un novērtējuma sadarbības programma (International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring Effects of Air Pollution on Rivers and Lakes).

- Kritisko slodžu un līmeņu, gaisa piesārņojuma ietekmes, risku un trendu modelēšanas un kartēšanas sadarbības programma (International Cooperative Programme on Modelling and Mapping of Critical Loads and Levels and Air Pollution Effects, Risks and Trends, ICP Modelling and Mapping).

c) Ženēvas konvencijas 1998.gada protokols “Par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem” (Likums Saeimā pieņemts 2004.gada 9.septembrī).

d) Ženēvas konvencijas 1998.gada protokols "Par smagajiem metāliem” (Likums Saeimā pieņemts 2005.gada 14.aprīlī).

e) Ženēvas konvencijas protokols “Par “Kopējās programmas gaisa piesārņojuma izplatības lielos attālumos novērošanai un novērtēšanai Eiropā ilgtermiņa finansēšanu (EMEP)”. (MK 1997.gada 16.janvāra rīkojums Nr.13).

l) 1947.gada 1.oktobra Vašingtonas konvencija par Pasaules meteoroloģisko organizāciju.

Latvija ir PMO locekle kopš 1992.gada 14.jūnija. Šīs konvencijas ietvaros Latvijai ir saistoša Globālā atmosfēras novērošanas programma (Global Atmospheric Watch).

a) 2001.gada 7.jūnija Līgums par radiācijas monitoringa datu apmaiņu (starp Ziemeļeiropas un Baltijas jūras reģiona valstīm).

g) Memorands starp Ziemeļvalstu Ministru padomi un Baltijas valstīm par Integrālā Monitoringa staciju organizēšanu Nr.1-21-806. (Parakstīts VARAM uzdevumā 1992.gada 30.jūlijā).

2. Sistemātiska primārās meteoroloģiskās un klimata informācijas ieguve un uzkrāšana

## 2.1. Monitoringa tīkls

Meteoroloģiskā un klimata monitoringa mērķis ir nodrošināt valsts un starptautiskās institūcijas ar informāciju par meteoroloģiskiem novērojumiem, tajā skaitā ar klimatisko informāciju.

Latvijai kā PMO dalībvalstij ir jānodrošina reprezentatīvs novērojumu tīkls (Pielikums Nr.1) ar sistemātiskiem un kvalitatīviem visaptverošiem meteoroloģiskiem novērojumiem visā valsts teritorijā. Klimata pārmaiņu monitoringa ietvaros tiek iegūta informācija no Latvijas teritorijā esošajām meteoroloģisko novērojumu stacijām. Ilggadīgie klimatisko novērojumu dati nepieciešami klimata pārmaiņu tendenču raksturošanai un novērtējumam. Sistemātiska novērojumu sistēmu (reprezentatīva tīkla) uzturēšana, attīstība un datu uzkrāšana samazina nenoteiktību attiecībā uz klimata pārmaiņu nelabvēlīgo ietekmi un izstrādāto atbildes stratēģiju ekonomiskajām un sociālajām sekām. Iegūstot sistemātisku meteoroloģisko un klimata informāciju un to uzkrājot datu bāzēs, valsts līmenī tiek nodrošināta klimata uzraudzība ilgtermiņā un klimata pārmaiņu noteikšana.

Novērojumu tīkls ir organizēts, pamatojoties uz programmas 1.nodaļā minēto dokumentu prasībām un meteoroloģisko novērojumu programmu (Pielikums Nr.2). Meteoroloģiskā monitoringa tīkls pašlaik ir veidots tā, lai tiktu uzkrāta nepieciešamā informācija meteoroloģisko novērojumu un klimata sākotnējam novērtējumam Latvijā.

Meteoroloģiskie novērojumi tiek veikti  23 novērojumu stacijās, kas stacionāri izvietotas visā Latvijas teritorijā. Novērojumu stacijās uzstādītas automātiskās iekārtas un atbilstoša programmatūra mērījumu un novērojumu apstrādei un nodošanai datu bāzēs. Šajās novērojumu stacijās novērojumu programma tiek izstrādāta atbilstoši novērojumu stacijas uzdevumiem un tehniskām iespējām: 7 stacijas darbojas nepārtrauktā darba režīmā ar manuāliem novērojumiem, 5 stacijas – 2 termiņu darba režīmā ar manuāliem novērojumiem un 11 stacijas – nepārtrauktā darba režīmā tikai ar automātiskiem novērojumiem.

Atbilstoši PMO vadošajiem dokumentiem (2.4.apakšpunkts) tiek uzturētas 23 reprezentatīvo meteoroloģisko novērojumu stacijas, tādejādi nodrošinot nepieciešamā meteoroloģiskā tīkla darbību. Ievērojot, ka meteoroloģisko novērojumu stacijas darbojas jau ilgu laiku, ir nepieciešams veikt to modernizāciju, izmantojot ES fondu finansējumu.

Monitoringa programmas „Sistemātiska primārās meteoroloģiskās un klimata informācijas ieguve un uzkrāšana” īstenošanai papildus no ES finanšu plānošanas periodam 2014.–2020.gadam finansējuma plānota meteoroloģisko staciju modernizēšana un tehniskā servisa uzlabošana, metroloģiskās laboratorijas modernizēšana, pieslēguma PMO globālajam informācijas apmaiņas tīklam nodrošinājums, radiozondēšanas sistēma; meteoroloģiskā radara modernizācija un aprīkojuma iegāde tā darbības nodrošināšanai, zibens sensoru un datu apstrādes un uzglabāšanas sistēmas iegāde, satelītu datu uztveršanas sistēmas uzlabošana. Tiek plānota meteoroloģisko novērojumu atjaunošana stacijā Dagda.

## 2.2. Novērojumu parametri un regularitāte

Kopumā tiek iegūti vairāki monitoringa dati, tai skaitā – gaisa temperatūra un mitrums, atmosfēras spiediens, vēja ātrums un virziens, nokrišņu daudzums un intensitāte u.c. Regulāri tiek veikta informācijas apmaiņa ar monitoringa datiem reģionālā un globālā mērogā PMO programmu ietvaros.

Meteoroloģisko novērojumu noteikšanas periods ir atkarīgs no novērojumu tipa: automātiskie mērījumi tiek veikti nepārtrauktā režīmā, manuālie novērojumi tiek veikti noteiktajos termiņos.

Detalizēta meteoroloģisko novērojumu programma ir sniegta Pielikumā Nr.2.

## 2.3. Meteoroloģisko novērojumu un klimatiskās informācijas izmantošana

Lai izpildītu meteoroloģiskā un klimata monitoringa mērķi nodrošināt valsts un starptautiskās institūcijas ar informāciju, tiek noteikti meteoroloģisko novērojumu un klimatiskās informācijas izmantošanas rezultatīvie rādītāji, kas ļauj sasniegt politikas mērķus (Tabula Nr.1).

Tabula Nr.1

| Rezultatīvie rādītāji | Rīcības virzieni politikas mērķu un rezultātu sasniegšanai |
| --- | --- |
| 1. Iegūta informācija par meteoroloģiskajiem novērojumiem un sabiedrība regulāri nodrošināta ar operatīvu informāciju. 2. Staciju informācija nosūtīta dažādām starptautiskām institūcijām (PMO, Eiropas meteoroloģijas dienesta tīkliem (EUMETNET): Globālajā Nokrišņu Klimata (GPCP), Eiropas Klimata novērtēšanas programmās (ECA&D), Eiropas pamatsinoptiskos (RBSN) un klimata tīklos (RBCN) – reģionālais līmenis; Globālajā Klimata novērošanas sistēmā (GCOS)). 3. Divgadu ziņojuma klimata pārmaiņu tendenču raksturošanai sagatavošana. 4. Nacionālā ziņojuma ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros iekļaujamās informācijas sagatavošana. | iegūta informācija par klimata pārmaiņām un jutīguma analīzi; iegūti dati tendenču novērtēšanai un prognožu sastādīšanai; iegūti dati Latvijas starptautisko saistību izpildei. |

## 2.4. Novērojumu metodika

Meteoroloģisko novērojumu metodika tiek balstīta uz PMO vadošajiem dokumentiem:

- WMO No.49 “WMO Technical Regulations, Volume I — General Meteorological Standards and Recommended Practices”,

- WMO No.8 “Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation”,

- WMO No.544 “Manual on the Global Observing System, Volume I, II – Global/Regional Aspects”,

- WMO No.488 “Guide to the Global Observing System”.

# 3. Gaisa kvalitātes monitorings

Atmosfēras gaisa kvalitātes monitoringa programmas ietvaros LVĢMC iegūst datus par atmosfēras gaisa kvalitāti (3.1.apakšpunkts) un par radioaktivitāti gaisā (3.2.apakšpunkts).

## 3.1. Gaisa kvalitātes monitorings

Atmosfēras gaisa kvalitātes monitoringa mērķis ir nodrošināt valsts un starptautiskās vides pārvaldes institūcijas ar informāciju par gaisa kvalitāti pilsētās, tai skaitā ar informāciju par normatīvu pārsniegšanas gadījumiem.

Nepārtrauktas darbības gaisa kvalitātes monitoringa stacijas ir izvietotas ņemot vērā Direktīvā 2008/50/EK un Direktīvā 2004/107/EK noteiktos gaisa kvalitātes novērtēšanas un pārvaldības vispārējos kritērijus un pamatojoties uz iepriekšējos gados uzkrāto informāciju par piesārņojuma izkliedi un to sadalījumu teritorijā.

### 3.1.1. Monitoringa tīkls

Novērojumu tīkls ir organizēts, pamatojoties uz Gaisa un klimata pārmaiņu monitoringa programmas 1.nodaļā minēto dokumentu prasībām. Atmosfēras monitoringa tīkls pašlaik ir veidots tā, lai tiktu uzkrāta nepieciešamā informācija par gaisa kvalitātes sākotnējo novērtējumu Latvijā saskaņā ar MK noteikumiem Nr.1290, kuros pārņemtas Direktīvas 2008/50/EK un Direktīvas 2004/107/EK noteiktās prasības.

Latvijā tiek izdalītas divas zonas gaisa kvalitātes novērtēšanai un pārvaldībai - Rīgas aglomerācija un pārējā Latvijas teritorija (izņemot Rīgas pilsētas administratīvo teritoriju). Gaisa kvalitātes mērījumi tiek veikti Rīgā, Liepājā, Ventspilī un Rēzeknē. Atmosfēras gaisa kvalitātes novērojumu stacijas attēlotas Pielikumā Nr.3.

Atbilstoši MK noteikumu Nr.1290 prasībām LVĢMC reizi trijos gados pārskata valsts teritorijas iedalījumu zonās un aglomerācijās, novērtējot gaisa kvalitāti. Ja aglomerācijās vai zonās ir notikušas būtiskas pārmaiņas, kas ietekmē gaisa piesārņojuma līmeni, LVĢMC organizē ārpuskārtas gaisa kvalitātes novērtējumu.

Gaisa monitoringa stacijas vietas izvēli nosaka, pamatojoties uz iepriekšminētā gaisa kvalitātes novērtējuma rezultātiem, kā arī ievērojot MK noteikumu Nr.1290 noteiktos gaisa monitoringa staciju izvietojuma kritērijus un nosacījumus attiecībā uz paraugu ņemšanu. Rezultātā tiek sagatavoti priekšlikumi gaisa monitoringa tīkla turpmākai pilnveidošanai, kā arī izstrādāti gaisa monitoringu tīkla staciju apraksti ar kartēm un attēliem. Lai nodrošinātu gaisa monitoringa stacijas vietas atbilstību noteiktajiem kritērijiem, stacijas izvietojumu pārskata ne retāk kā reizi piecos gados.

Saskaņā ar EK Lēmumu 2011/850/ES, kas nosaka informācijas un datu apmaiņu starp tīkliem un atsevišķām stacijām, kas mēra gaisa piesārņojumu dalībvalstīs, visas novērojumu stacijas iedalītas vairākos tipos pēc monitoringa staciju atrašanās vietas (pilsētā, piepilsēta vai lauku rajons) un pēc dominējošiem emisijas avotiem (autotransports, rūpniecība vai fons).

Latvijā tiek izdalītas 3 tipu novērojumu stacijas:

1. Pilsētas fona stacijas (raksturo gaisa kvalitāti pilsētā - rādiusā apmēram no 100 m līdz 1 km).

2. Transporta piesārņojuma avotu ietekmes stacijas (atrodas pilsētā, blakus ielām, automaģistrālēm ar dažādu autotransportu kustības daudzumu dienā (līdz 2000, 2000-10 000, >10000 automašīnām).

3. Lauku fona stacijas jeb reģionālā līmeņa GAW/EMEP novērojumu stacijas (raksturo gaisa kvalitāti lauku rajonos – vietās, kas atrodas 10 līdz 50 km no lielajiem emisijas avotiem).

Novērojumu staciju sadalījums attēlots Pielikumā Nr.3 un Nr.4.

### 3.1.2. Novērojumu parametri un regularitāte

Pastāvīgos atmosfēras gaisa kvalitātes novērojumus pilsētās veic ar Zviedrijas firmas OPSIS ražotajām diferenciālā optiskās absorbcijas spektroskopijas (DOAS) tipa nepārtrauktās darbības gaisa piesārņojuma mērīšanas stacijām un katrā no šīm stacijām tiek noteikti galvenie gaisu piesārņojošo vielu rādītāji – daļiņas PM10 un daļiņas PM2,5, sēra dioksīda (SO2), slāpekļa dioksīda (NO2), ozona (O3), benzols, kā arī ozona prekursori - toluols un ksilols. Papildus galvenajiem gaisa piesārņojošo vielu rādītājiem tiek veikti arī šādi mērījumi:

- smago metālu (svina (Pb), kadmija (Cd), niķeļa (Ni) un arsēna (As)) koncentrāciju noteikšanai tiek izmantoti PM10 paraugi;

- no daļiņu PM10 filtriem tiek noteikts benz(a)pirēns (B(a)P) un, sākot no 2010.gada, PAO: benz(a)antracēns, benz(b)fluorantēns, benz(j)fluorantēns, benz(k)fluorantēns, indeno(1,2,3-cd)pirēns un dibenz(a,h)antracēns).

Pielikumā Nr.4 sniegts pārskats par to, kādi gaisu piesārņojošo vielu rādītāji tiek noteikti konkrētās monitoringa stacijās.

Saskaņā ar Direktīvu 2008/50/EK gaisa kvalitātes novērtēšanai 2010.gadā novērojumu stacijā „Liepāja” uzsākti oglekļa oksīda mērījumi un 2011.gadā monitoringa stacijās „Rēzekne” un „Liepāja” tika uzstādītas jaunas monitoringa stacijas, izmantojot Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF) finansējumu. Šajās stacijās tiek veikti sēra dioksīda (SO2), slāpekļa dioksīdu (NO2), ozona (O3), slāpekļa oksīdu (NO), benzola, toluola un ksilola koncentrācijas mērījumi.

Lai uzlabotu esošo gaisa kvalitātes monitoringa tīklu un nodrošinātu iedzīvotājus ar kvalitatīvu informāciju par gaisa kvalitāti, ERAF projekta ietvaros tika veikts automātisko gaisa monitoringa staciju iekārtu modernizācija. Esošās diferenciālās optiskās absorbcijas spektroskopijas (DOAS) tipa gaisa monitoringa stacijās „Ventspils - Pārventa” un „Rīga-Ķengarags” pilnveidoti benzola mērījumi, kā arī toluola un ksilola mērījumi.

Aglomerācijā „Rīga” 2011.gadā atvērta jauna gaisa kvalitātes pilsētas fona monitoringa stacija „Kronvalda bulvāris”, kur tiek veikti daļiņu PM10 un PM2.5 mērījumi un smago metālu un PAO analīze no PM daļiņām.

Gaisa kvalitātes noteikšanas periods atkarīgs no noteikšanas vielām un biežuma – katru stundu, reizi diennaktī, reizi nedēļā vai mēnesī. Piemēram, sēra dioksīda (SO2) gadījumā tiek mērīta 10 minūšu koncentrācija un no 10 minūšu vērtībām ir iespēja aprēķināt stundas, kā arī diennakts vidējo koncentrāciju. No ozona (O3) un oglekļa oksīda (CO) stundu vērtībām ar programmu EnviMan Reporter var aprēķināt maksimālo 8 stundu vidējo diennakts vērtību.

Detāla atmosfēras gaisa kvalitātes programma ir sniegta Pielikumā Nr.4.

### 3.1.3. Novērojumu metodika

Novērojumu metodika noteikta MK noteikumos Nr.1290.

Gaisa monitoringa tīklā direktīvās noteikto gāzveida komponentu – sēra dioksīds (SO2), slāpekļa dioksīds (NO2), ozona (O3), benzola, toluola un ksilola koncentrāciju mērīšanai, tiek izmantota diferenciālās optiskās absorbcijas spektroskopija (DOAS).

Direktīvās katrai vielai tiek definēta t.s. references metode ar nolūku nodrošināt mērījumu savstarpējo salīdzināšanas iespēju, bet DOAS tiešā veidā neveic mērījumus pēc references metodes. MK noteikumu Nr.1290 7.punktā noteikts, ka monitoringam var tikt izmantotas arī citas metodes, ja kompetentā iestāde var pierādīt, ka minētā metode konsekventi atbilst standartmetodei un ja ar šo metodi iegūtie rezultāti ir līdzvērtīgi rezultātiem, kurus iegūst ar standartmetodi.

Daļiņu PM10 un daļiņu PM2.5 mērījumiem LVĢMC izmanto aparatūru, kas strādā pēc beta-absorbcijas metodes. Oglekļa oksīda (CO) mērījumiem tiek izmantota aparatūra, kas strādā pēc infrasarkanās absorbcijas metodes.

PM10 filtri tiek izmantoti smago metālu (svina (Pb), kadmija (Cd), niķeļa (Ni) un arsēna (As)) noteikšanai ar induktīvi saistītas plazmas (ICP) masspektrometriju (LVS EN ISO 17294-2:2005 „Ūdens kvalitāte - Induktīvi saistītās plazmas (ICP-MS) masspektrometrijas lietošana - 2.daļa: 62 elementu noteikšana”) vai ar atomabsorbcijas spektrometriju ar elektrotermisko atomizāciju (AAS/ET, LVS EN ISO 15586:2003 „Ūdens kvalitāte - Elementu mikrodaudzumu noteikšana ar atomu absorbcijas spektrofotometriju, lietojot grafīta kiveti”).

Benz(a)pirēns un citi PAO tiek noteikti no daļiņas PM10 filtriem un analīzes veic ar gāzu hromotogrāfijas-masspektrometrijas metodi (LVS ISO 12884:2000 „Gaiss - Kopējā (gāzes un daļiņu fāzē) policiklisko aromātisko ogļūdeņražu satura noteikšana - Savākšana uz filtra un tam sekojoša sorbenta, analīze ar gāzu hromatogrāfijas metodi”).

Gaisa kvalitātes monitoringa veikšanā tiek izmantotas arī šādas rekomendācijas un vadlīnijas:

a) Guidance on the Commission Implementing Decision 2011/850/EU laying down rules for Directives 2004/107/EC and 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council as regards the reciprocal exchange of information and reporting on ambient air (2013);

b) AQUILA - Roles and Requirements for Quality of Measurements (2009);

c) Guidance for the Demonstration of Equivalence of Ambient Air Monitoring Methods (2010);

d) Vadlīnijas par gaisa kvalitātes novērtējuma veikšanu atbilstoši ES direktīvu prasībām par gaisa kvalitāti. (Guidance on Assessment under EU Air Quality Directives (Final Draft Report, 2000).

Šis dokuments sniedz rekomendācijas, kā organizēt un veikt gaisa kvalitātes sākotnējo novērtējumu, kas ir nepieciešams monitoringa tīkla optimizācijai atbilstoši ES direktīvu prasībām. Vadlīniju 3.4.punktā ir rekomendēts izmantot difūzo paraugu metodi.

e) Guidance on air quality assessment under the EU Air Quality Directive 2008/50/EC (2010);

f) Guidance on air quality assessment around point sources under the EU Air Quality Directive 2008/50/EC (2010);

g) Guidance on the (re)designation of zones and agglomerations under the EU Air Quality Directive 2008/50/EC (2010);

h) Guidance on measuring ozone precursors under the EU Air Quality Directive 2008/50/EC (2010);

i) Guidance to Member States on PM10 monitoring and intercomparisons with the reference method, (2012);

j) 14.01.2011 Commission Staff Working Paper establishing guidelines for the agreements on setting up common measuring stations for PM2.5 under Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe. (SEC(2011) 77 final);

k) 15.02.2011 Commission Staff Working Paper establishing guidelines for demonstration and subtraction of exceedances attributable to natural sources under the Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe (SEC(2011) 208 final);

l) 15.02.2011 Commission Staff Working Paper establishing guidelines for determination of contributions from the re-suspension of particulates following winter sanding or salting of roads under the Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe (SEC(2011) 207 final);

m) Interim report on representativeness and classification of air quality monitoring stations, Umweltbundesamt, Vienna, July 2007;

n) Procedures for Determining a National Average Exposure Indicator, for Assessment of a National Exposure Reduction Target, Requirements for Quality Assurance/Quality Control, and Requirements for the Estimation of their Measurement Uncertainties (2012);

o) Reporting and exchanging air quality information using e-Reporting, EEA Technical report, No5/2012 (ISSN 1725-2237);

p) EIONET: EUROAIRNET kritēriji. EVA gaisa kvalitātes un informācijas tīkls (Tehniskais ziņojums Nr.12, 1999.gada februāris). (EIONET: Criteria for EUROAIRNET. The European Environmental Agency’s (EEA) Air Quality Monitoring and Information Network (Technical Report No. 12, february 1999)).

Šajā dokumentā doti staciju izvietojuma kritēriji. Norādīts, ka jāņem vērā iedzīvotāju, piesārņojošo objektu un atsevišķu ekosistēmu telpiskais izvietojums; piesārņojošo vielu ekspozīcijas diapazons laikā un telpā, no zemas līdz augstai ekspozīcijai.

r) Air Quality User Interface (AQUI), E-Repoprting, 2013., Version 1.0.

### 3.1.4. Kvalitātes kontrole

LVĢMC nodrošina, lai gaisa kvalitātes novērtēšana tiktu veikta kvalitatīvi, un koordinē EK JRC (Joint Research Centre) organizēto kvalitātes nodrošināšanas programmu īstenošanu valstī, kā arī nodrošina, ka tiek ievēroti noteiktie datu kvalitātes mērķi, kas noteikti MK noteikumu Nr.1290 15.pielikumā.

LVĢMC piemēro pārbaudītu kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles sistēmu, kas paredz veikt regulāru apkopi un ir nepieciešama mēriekārtu precizitātes garantēšanai, kā arī nodrošina datu vākšanas un paziņošanas kvalitātes kontroles procedūras izstrādi.

## 3.2. Gaisa aerosolu radioaktivitātes monitorings

Papildus gamma starojuma dozas jaudas mērījumiem (skat. 6.sadaļu) ļoti svarīgi ir kontrolēt arī gaisa radioaktivitāti, jo kodoliekārtu avāriju gadījumā radioaktīvais piesārņojums atmosfērā var pārvietoties lielos attālumos radioaktīvu aerosolu veidā, veidojot radioaktīvo mākoni, no kura radioaktīvās vielas var nokrišņu veidā izkrist uz virsmām un piesārņot lielas teritorijas. Cilvēkam elpojot, radioaktīvie aerosoli var nonākt organismā un būtiski palielināt jonizējošā starojuma dozu.

Programmas mērķis ir sekot aerosolu veidā esošo radionuklīdu koncentrācijas izmaiņām gaisā. Mērot aerosolu radioaktivitāti gaisā, iespējams sekot piesārņojuma pārneses procesiem.

Programmas uzdevumi ir:

- pastāvīgi kontrolēt dabisko un mākslīgo radionuklīdu radioaktivitāti gaisā;

- sekot dabisko un mākslīgo radionuklīdu radioaktivitātes izmaiņām gaisā;

- konstatēt un sekot radioaktīvā piesārņojuma pārneses procesiem, un novērtēt radioaktīvā piesārņojuma nokrišņu daudzumu.

### 3.2.1. Monitoringa tīkls

Gaisa aerosolu radioaktivitātes monitoringa tīklu veido (Pielikums Nr.5):

1) automātiskā gaisa filtrēšanas stacija „Snow White” JL-900 (SW) (Baldonē, radioaktīvo atkritumu glabātavas „Radons” teritorijā);

2) gaisa aerosolu radioaktivitātes monitoringa stacija ABM (FHT-59-Si) (Daugavpilī).

Automātiskā gaisa filtrēšanas stacija SW vienlaikus ir arī kā AGM tipa gamma monitoringa stacija, jo tās komplektācijā ir gamma starojuma detektors, kas dod iespējas nepārtraukti sekot gamma starojuma dozas jaudai, kāda rodas no aerosoliem, kas uzkrājas uz gaisa filtra.

Automātiskā gaisa filtrēšanas stacija ABM (FHT-59-Si) Daugavpilī kontrolē arī kopējo alfa un beta starojošo radionuklīdu koncentrāciju gaisā.

### 3.2.2. Monitoringa parametri un regularitāte

Gaisa aerosolu radioaktivitātes monitoringa stacija ABM (FHT-59-Si) nepārtraukti kontrolē alfa un beta starojošo radionuklīdu īpatnējo radioaktivitāti gaisā.

No automātiskās gaisa filtrēšanas stacijas SW, kas darbojas nepārtrauktā režīmā, vismaz 4 reizes gadā aerosolu filtros nosaka radionuklīdu cēzija 137Cs (mākslīgas izcelsmes radionuklīds, kas parādās kodoliekārtu avāriju gadījumos, kā arī kodolieroču izmēģinājuma rezultātā) un berilija 7Be (kosmiskas izcelsmes radionuklīds) īpatnējo radioaktivitāti. Ņemot vērā 2011.gada notikumus saistībā ar Fukušimas AES avāriju Japānā un 2011.gada laikā vairākkārt konstatētā radionuklīda 131J klātbūtni Eiropas valstu gaisa aerosolu monitoringa stacijās, automātiskā gaisa filtrēšanas stacijā Baldonē, kur mērījumi tika veikti 4 reizes gadā, būtu nepieciešams noteikt, ka gaisa aerosolu radioaktivitātes monitoringa mērījumi turpmāk tiek veikti vienu reizi mēnesī.

Ja nepieciešams (piemēram, kodolavārijas gadījumā), uz aktīvās ogles filtriem var tikt uztverts radioaktīvais jods 131I un laboratorijā noteikta tā radioaktivitāte.

Ja cēzija 137Cs īpatnējā radioaktivitāte pārsniedz 0,3 Bq/m3, tad tiek noteikta arī stroncija 90Sr un citu radionuklīdu radioaktivitāte.

### 3.2.3. Metodika

Gaisa aerosolu radioaktivitātes monitoringa stacija kontrolē alfa un beta starojošo radionuklīdu īpatnējo radioaktivitāti gaisā, automātiski analizējot uz filtra uzkrāto aerosolu radioaktivitāti. Iegūtie mērījumu rezultāti tiek saglabāti monitoringa stacijas atmiņā un, izmantojot iezvanpieeju, regulāri uzkrāti VVD RDC servera datu bāzē.

No automātiskās gaisa filtrēšanas stacijas SW, kas darbojas nepārtrauktā režīmā, uz aerosolu filtra uzkrātos radionuklīdus nosaka ar analītiskajām laboratorijas metodēm.

# 4. Nokrišņu kvalitātes monitorings

Nokrišņu kvalitāte tiek uzskatīta par vienu no svarīgākajiem apkārtējās vides kvalitātes indikatoriem. Nokrišņu kvalitāti kā indikatoru izmanto atmosfēras gaisa, ūdeņu, kā arī augsnes piesārņojuma raksturošanai.

Informācija par nokrišņu sastāvu ir nepieciešama, lai:

- izprastu savstarpējo sakarību starp atmosfēras sastāva izmaiņām un klimata izmaiņām reģionālā un globālā līmenī;

- noteiktu potenciāli bīstamo vielu un to savienojumu pārrobežu pārnesi un to saturu lokālā līmenī, kā arī to nosēdumus uz zemes virsmas.

## 4.1. Monitoringa tīkls

Nokrišņu monitoringa tīklā ietilpst sekojošas novērojumu stacijas: Rīga, Dobele, Skrīveri un Alūksne (Pielikums Nr.3).

Dobeles, Skrīveru un Alūksnes nokrišņu novērojumu stacijas reģistrētas kā PMO GAW nokrišņu ķīmijas stacijas, lai precīzāk noteiktu nokrišņu kvalitātes un nosēdumu telpas sadalījumu Latvijas teritorijā.

## 4.2. Novērojumu parametri un regularitāte

Nokrišņu paraugos nosaka vispārīgus ķīmiskos rādītājus (pH, EVS), sulfātus (SO4-S), nitrātus (NO3-N), amoniju (NH4-N), hlorīdu (Cl), bāzes katjonus (Na+, K+, Mg+, Ca2+) un smagos metālus: 1.prioritātes (kadmiju (Cd) un svinu (Pb)) un 2.prioritātes (varu (Cu), cinku (Zn), arsēnu (As), hromu (Cr), niķeli (Ni)).

Nokrišņu paraugi tiek ievākti ar nedēļas ekspozīciju.

Nokrišņu kvalitātes monitoringa programma sniegta Pielikumā Nr.7.

## 4.3. Novērojumu metodika

Nokrišņu paraugu ievākšanu un analīzes veic atbilstoši šādām vadlīnijām:

a) PMO Globālā atmosfēras novērošana Nr.99. PMO Globālās atmosfēras novērošanas programmas statuss, 1.daļa (WMO. Global Atmosphere Watch No.99. Status of the WMO Global Atmosphere Watch Programme, part 1).

b) PMO rokasgrāmata „GAW nokrišņu ķīmijas programmas izpilde, vadlīnijas, datu kvalitātes mērķi un standarta darba procedūras”, Nr.160. 2004. (WMO, Mannual for the GAW Precipitation Chemistry Programme, Guidelines, Data Quality Objectives and Standard Operating Procedure No.160. 2004).

c) EMEP rokasgrāmata paraugu ņemšanai un ķīmiskajām analīzēm. EMEP/CCC-ziņojums Nr.1/95, 2001 (EMEP Manual for Sampling and Chemical Analysis. EMEP/CCC-Report 1/95 and Manual Correction, 2001).

Šajās rokasgrāmatās doti monitoringa staciju izvietojuma kritēriji, paraugu ņemšanas metodes, testēšanas metodikas, kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles principi, izmantojami PMO, GAW un EMEP staciju darbībā.

Nokrišņu paraugu ievākšanai izmanto divu veidu nokrišņu savācējus: automātisko WET-ONLY paraugu savācēju (mitriem nosēdumiem) un atvērta tipa (BULK) savācēju (atmosfēras nosēdumu savākšanai gan mitrajā, gan sausajā periodā).

Atvērta tipa nokrišņu savācēji monitoringa programmas īstenošanas gaitā tiks aizvietoti ar automātisko WET-ONLY paraugu savācēju.

Nokrišņu kvalitātes novērojumu metodikas norādītas Pielikumā Nr.8.

# 5. Gaisa piesārņojuma pārneses lielos attālumos un tās ietekmes monitorings

## 5.1. Gaisa piesārņojuma pārnese lielos attālumos

Ženēvas konvencija un Ženēvas 1984.gada protokols „Par  Kopējās programmas gaisa piesārņojuma izplatības lielos attālumos novērošanai un novērtēšanai Eiropā ilgtermiņa finansēšanu (EMEP)”  paredz Latvijas iesaistīšanos starpvalstu piesārņojuma novērojumu un gaisa piesārņojuma izplatības lielos attālumos novērtējuma programmā.

### 5.1.1. Monitoringa tīkls

Ievērojot starptautiskās saistības, Latvijā darbojas viena EMEP stacija –“Rucava”. Stacija izvietota Latvijas dienvidrietumu daļā, Piejūras zemienē. Stacija atrodas no Eiropas industriāli attīstītajam valstīm nākošā atmosfēras gaisa piesārņojošo vielu pārrobežu pārneses tiešā ietekmē.

Stacija “Rucava” kā EMEP stacija darbojas kopš 1985.gada. No 1994.gada šī stacija reģistrēta GAW programmā kā reģionālā līmeņa fona stacija.

Lai nodrošinātu MK noteikumos Nr.1290 noteikto prasību izpildi attiecībā uz ozona koncentrācijas mērījumiem, tiek veikti papildus ozona automātiskie mērījumi reģionālā līmeņa stacijā “Zosēni”.

### 5.1.2. Novērojumu parametri un regularitāte

Pilna monitoringa programma tiek īstenota novērojumu stacijā “Rucava”. Atmosfēras gaisa paraugos tiek noteikti:

- paskābināšanās un eitrofikācijas procesu veicinošie savienojumi – SO2, SO4, NO2, NO3, NH4 u.c.;

- prioritārās un bīstamās vielas: benzols, PM10 un PM2.5 daļiņas, smagie metāli: 1.prioritātes (kadmijs (Cd), un svins (Pb)) un 2.prioritātes (varš (Cu), cinks (Zn), arsēns (As), hroms (Cr), niķelis (Ni)), PAO: benz(a)pirēns, benz(a)antracēns, benz(b)fluorantēns, benz(j)fluorantēns, benz(k)fluorantēns, indeno(1,2,3-cd)pirēns, dibenz(a,h)antracēns) noteikšana no PM10 daļiņām, katjoni un anjoni no PM2.5 daļiņām (SO42-, NO3-, Na+, K+, NH4+, Ca2+, Cl-, Mg2+);

- ozona (O3) koncentrācija.

Monitoringa programmas īstenošanas gaitā stacijā “Rucava” tiek plānota kopējā un elementārā oglekļa noteikšana no daļiņām PM2.5, kā arī tiks uzsākti dzīvsudraba automātiskie mērījumi gaisā.

Nokrišņu paraugos tiek noteikti vispārīgie ķīmiskie rādītāji (pH, EVS), sulfāti (SO4-S), nitrāti (NO3-N), amonijs (NH4-N), hlorīds (Cl-), bāzes katjoni (Na+, K+, Mg+, Ca2+), smagie metāli: 1.prioritātes (kadmijs (Cd), svins (Pb), dzīvsudrabs (Hg)) un 2.prioritātes (varš (Cu), cinks (Zn), arsēns (As), hroms (Cr), niķelis (Ni)) un PAO: benz(a)pirēns, benz(a)antracēns, benz(b)fluorantēns, benz(j)fluorantēns, benz(k)fluorantēns, indeno(1,2,3-cd)pirēns un dibenz(a,h)antracēns.

Stacijā tiek ņemti paraugi ar diennakts, nedēļas vai mēneša ekspozīciju atkarībā no novērojumu parametra. Automātiskie novērojumi tiek veikti ar diennakts un stundas ekspozīciju.

Monitoringa programmas īstenošanai papildus no ES finanšu plānošanas periodam 2014.–2020.gadam finansējuma plānota automātisko iekārtu iegāde ozona prekursoru (benzols, toluols, ksilols) noteikšanai.

EMEP un GAW monitoringa programma sniegta Pielikumā Nr.9.

### 5.1.3. Novērojumu regularitāte un metodika

Gaisa paraugu ņemšana savienojumu, kuri veicina paskābināšanās un eitrofikācijas procesus, noteikšanai tiek veikta ar filtra paketes sistēmas izmantošanu manuālā režīmā. Ozona automātiskie mērījumi tiek veikti ar ultravioletas absorbcijas references metodi. Daļiņu PM10 un PM2.5 mērījumiem izmantota aparatūra, kas strādā pēc beta-radiācijas metodes. Benzola noteikšanai izmanto difūzijas iekārtas. Nokrišņu paraugu ievākšanai izmanto automātiskos WET-ONLY paraugu savācējus.

EMEP un GAW novērojumiem izmantotā metodika norādīta Pielikumā Nr.8 un Nr.10.

Gaisa un nokrišņu paraugu ievākšana un analīzes tiek veiktas atbilstoši MK noteikumos Nr.1290 noteiktajām metodēm, kā arī šādām vadlīnijām:

a) PMO. Globālā atmosfēras novērošana Nr.99. PMO Globālās atmosfēras novērošanas programmas statuss, 1.daļa (WMO. Global Atmosphere Watch No.99. Status of the WMO Global Atmosphere Watch Programme, part 1).

b) PMO rokasgrāmata „GAW nokrišņu ķīmijas programmas izpilde, vadlīnijas, datu kvalitātes mērķi un standarta darba procedūras”, Nr.160. 2004. (WMO, Mannual for the GAW Precipitation Chemistry Programme, Guidelines, Data Quality Objectives and Standard Operating Procedure, No 160. 2004).

c) EMEP rokasgrāmata paraugu ņemšanai un ķīmiskajām analīzēm. EMEP/CCC-ziņojums Nr. 1/95, 2001 (EMEP Manual for Sampling and Chemical Analysis. EMEP/CCC-Report 1/95 and Manual Correction, 2001).

d) EMEP Monitoringa stratēģija 2010.-2019.gadam (EMEP Monitoring Strategy (2010 - 2019). Economic and Social Council, Economic Commission for Europe, ECE/EB/GE.1, 2009/15. 23 June.2009.)

Šajās rokasgrāmatās doti monitoringa staciju izvietojuma kritēriji, paraugu ņemšanas metodes, testēšanas metodikas, kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles principi, izmantojami PMO, GAW un EMEP staciju darbībā.

## 5.2. Gaisa piesārņojuma ietekmes uz ekosistēmām monitorings (ICP Integrated Monitoring un ICP Waters)

ICP Integrated Monitoring un ICP Waters ir starptautiskas sadarbības programmas, kas tiek īstenotas 1979.gada Ženēvas konvencijas Ietekmes darba grupas ietvaros.

ICP Integrated Monitoring vispārīgais mērķis ir noteikt sauszemes un saldūdeņu ekosistēmu stāvokli un prognozēt izmaiņas ilglaicīgā perspektīvā, kas rodas gaisa piesārņojuma, īpaši slāpekļa un sēra savienojumu, ietekmes rezultātā.

ICP Waters vispārīgais mērķis ir noteikt skābā lietus un gaisa piesārņojuma ietekmi uz ūdensobjektiem.

### 5.2.1. Monitoringa tīkls

Pamatojoties uz 1979.gada Ženēvas konvenciju, Latvijā no 2015.gada tiek plānots atjaunot darbību integrālā monitoringa poligonā “Rucava”, kur būs izvietota novērojumu stacija. Poligons atrodas 15 km attālumā no EMEP un meteoroloģisko novērojumu stacijas (Pielikums Nr.3).

Gaisa piesārņojuma ietekmes uz virszemes ūdeņiem, tai skaitā, paskābināšanās novērojumus un novērtēšanu ICP Waters programmas ietvaros nodrošina 5 novērojumu stacijas, kuras attēlotas Ūdeņu monitoringa programmas Pielikumā Nr.1 kā fona stacijas, kurās tiek noteikti šādi elementi: pH, EVS, krāsainība, NH4N, NO3N, Nkop., Cl, SO4S, PO4P, Pkop., varš (Cu), cinks (Zn), DOC, makrofiti, zoobentoss.

Saskaņā ar ICP-Waters programmas rokasgrāmatu ir paplašināts novērojamo parametru spektrs (attiecas uz pārobežu gaisa piesārņojuma ietekmi uz ūdeņiem), kas norādīts Pielikumā Nr.11. Pārobežu gaisa piesārņojuma ietekmes novērtēšanai uz ūdeņiem papildus noteikti šādi parametri: sārmainība, cietība, nātrijs (Na), kālijs (K), kalcijs (Ca), magnijs (Mg), silīcija dioksīds (SiO2), dzelzs (Fe), niķelis (Ni), svins (Pb), kadmijs (Cd), hroms (Cr), arsēns (As), mangāns (Mn), alumīnijs (Al), hlororganiskie pesticīdi.

### 5.2.2. Novērojumu parametri, regularitāte un metodika

Integrālā monitoringa (ICP Integrated Monitoring) stacijā tiek veikti ķīmisko un bioloģisko parametru mērījumi 17 apakšprogrammu ietvaros (Pielikums Nr.13). Apakšprogrammas „Meteoroloģija” un „Gaisa sastāva ķīmija” tiek realizētas meteoroloģisko un EMEP novērojumu stacijās.

ICP integrālā monitoringa (ICP Integrated Monitoring) novērojumu vietu izvēle, paraugu noņemšanas biežums un nosakāmie rādītāji atbilst Integrālā monitoringa rokasgrāmatai (1998) (ANO EEK Ženēvas konvencija par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos) (UN ECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution. Manual for Integrated Monitoring, 1998) noteiktajām prasībām.

Novērojumu ICP Waters stacijās tiek veikta hidroķīmisko un hidrobioloģisko parametru noteikšana attiecīgi 12 un 1-2 reizes gadā, atbilstoši ICP Waters programmas rokasgrāmatā (ICP Waters Programme Manual, 2010. UN ECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution) noteiktajām prasībām.

## 5.3. Gaisa piesārņojuma ietekmes uz dabisko veģetāciju un graudaugiem monitorings (ICP Vegetation)

ICP-Vegetation ir starptautiska programma, kas pēta piesārņojuma (pirmkārt, ozona (O3)) ietekmi uz kultūraugiem un dabisko veģetāciju Eiropā un Ziemeļamerikā, kā arī smago metālu uzkrāšanos veģetācijā. Programma īstenota 1979.gada Ženēvas konvencijas Ietekmes darba grupas ietvaros.

ICP-Vegetation programmas ietvaros tiek veikts smago metālu un slāpekļa satura sūnās monitorings un vides stāvokļa bioindikācijas monitorings (Pielikums Nr.14).

### 5.3.1. Smago metālu un slāpekļa satura sūnās monitorings

Monitoringa mērķis ir noskaidrot atmosfēras piesārņojuma izmaiņu tendences telpā un laikā reģionālā mērogā, izmantojot bioindikācijas metodi. Novērojumu rezultātā ir iespējams noteikt un novērtēt atmosfēras piesārņojuma pārrobežu pārnesi, raksturot smago metālu un slāpekļa nosēdumus no atmosfēras reģionālā mērogā, noteikt nozīmīgāko atmosfēras piesārņojuma avotu atrašanās vietas un to ietekmes areālus.

### 5.3.1.1. Monitoringa tīkls

Tīkls aptver visu Latvijas teritoriju, kopumā ir ierīkota 101 sūnu paraugu ņemšanas vieta. Parauglaukumi ir izvietoti priežu mežu ekosistēmās, kurās sastopamas Hylocomnium splendens un Pleurozium schreberi sūnu sugas (Pielikums Nr.15 un Nr.16).

### 5.3.1.2. Novērojumu parametri, regularitāte un metodika

Sūnu paraugu ievākšana notiek ik pēc 5 gadiem. Sūnu paraugos nosaka slāpekli un smagos metālus: varu (Cu), svinu (Pb), cinku (Zn), kadmiju (Cd), arsēnu (As), niķeli (Ni), vanādiju (V), hromu (Cr), dzelzi (Fe), dzīvsudrabu (Hg) (Pielikums Nr.14). Paraugu ievākšanu un ķīmiskās analīzes veic atbilstoši monitoringa rokasgrāmatai „Atmosfēras gaisa smago metālu nosēdumu monitorings Eiropā, izmantojot biofitus” (UN ECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution), kas tiek atjaunota ik pēc pieciem gadiem, atbilstoši monitoringa veikšanas biežumam.

### 5.3.2. Vides stāvokļa bioindikācijas monitorings

Monitoringa mērķis ir veikt Latvijas vides stāvokļa izmaiņu kontroli, izmantojot bioindikācijas metodi. Novērojumu rezultātā ir iespējams identificēt piezemes ozona līmeni kā vides stresa faktoru, kā arī identificēt un kartēt nezināmas izcelsmes vides stresa faktorus, līdz ar to noskaidrojot vides stāvokļa izmaiņas visā Latvijas teritorijā.

Monitoringa veidi:

1) piezemes ozona bioindikācija;

2) nezināmas izcelsmes vides stresa bioindikācija.

### 5.3.2.1. Piezemes ozona bioindikācija

1) Monitoringa tīkls

Piezemes ozona bioindikācijas monitoringa tīkls ietver sekojošas novērojumu stacijas: Rucava, Zosēni, Dobele, Mērsrags, Rūjiena (Pielikums Nr.18).

2) Novērojumu parametri, regularitāte un metodika

Tiek novērotas indikatorsugas (Baltais āboliņš Trifolium repens cv Regal) specifisko lapu bojājumu intensitāte atbilstoši rokasgrāmatā „Eksperimentālie norādījumi ozona negatīvas iedarbības uz veģetāciju novērojumu veikšanai. ANO EEK Ženēvas konvencija par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos” (UN ECE Convention on Long-range Transboundary Air Pollution. Experimental Protocol for monitoring the incidences of ozone injury on vegetation) norādītajai metodikai. Monitorings jāveic ik pēc pieciem gadiem (Pielikums Nr.15).

### 5.3.2.2. Nezināmas izcelsmes vides stresa bioindikācija

1) Monitoringa tīkls

Monitoringa tīkls aptver visu Latvijas teritoriju, kopumā 86 parauglaukumi visā Latvijas teritorijā (Pielikums Nr.17 un Nr.19).

2) Novērojumu parametri, regularitāte un metodika

Tiek konstatētas priežu skuju nekrozes, bērzu lapu nekrozes, koku galotņu deformācijas, koku audzēju esamība, augu morfozes, kalstošo koku zaru esamība (šie parametri tiek fiksēti atkarībā no to esamības dotajā parauglaukumā). Monitorings jāveic ik pēc pieciem gadiem.

Novērojumu parametru testēšanas metodikas norādītas Pielikumā Nr.18.

# 6. Apkārtējās gamma starojuma ekvivalentās dozas jaudas monitorings

Programmas mērķis ir nodrošināt valsts institūcijas un iedzīvotājus, kā arī EK un Starptautiskās atomenerģijas aģentūru ar ticamu informāciju par gamma starojuma dozas jaudu apkārtējā vidē, t.sk., ar operatīvu informāciju par radiācijas avārijas brīdināšanas līmeņu pārsniegšanas gadījumiem. Programmas uzdevumi ir:

- nepārtrauktā režīmā mērīt un kontrolēt gamma starojuma dozas jaudu;

- konstatēt un operatīvi brīdināt par radiācijas avārijas radītu gamma starojuma dozas jaudas paaugstināšanos;

- konstatēt un kontrolēt radioaktīvā piesārņojuma pārrobežas pārneses procesus;

- noteikt iedzīvotāju saņemto gamma starojuma dozu.

## 6.1. Monitoringa tīkls

Radiācijas monitoringa sistēma nodrošina apkārtējās vides gamma starojuma ekvivalentās dozas jaudas mērījumus reālā laika režīmā, izmantojot stacionāras un automātiskas mērīšanas stacijas, kas vienmērīgi izvietotas Latvijas teritorijā. 2014.gadā tika modernizēta radiācijas monitoringa sistēma ES Kohēzijas fonda projekta „Radiācijas monitoringa agrīnās brīdināšanas sistēmas modernizācija” ietvaros, nomainot 16 eksistējošās monitoringa stacijas ar jaunām, kā arī uzstādot vairākas jaunas monitoringa stacijas.

Pēc modernizācijas monitoringa tīklu veido 20 automātiskās gamma monitoringa stacijas (turpmāk – gamma monitoringa stacijas), 2 automātiskās ūdens monitoringa stacijas, 1 gaisa aerosolu automātiskā monitoringa stacija un 1 pārvietojamā (mobilā) gamma monitoringa stacija. Monitoringa stacijas ir aprīkotas ar NaI detektoriem, kas ļauj noteikt ne tikai gamma starojuma dozas jaudu, bet arī radioaktīvā piesārņojuma radionuklīdu sastāvu. Automātiskajām gamma monitoringa stacijām ir lietus sensori, kas parāda ir vai nav nokrišņi. Detalizēta informācija par monitoringa tīklu apkopota Pielikumā Nr.6 A, Pielikumā Nr.6 B un Pielikumā Nr.19.

## 6.2. Monitoringa parametri, regularitāte un metodes

Monitoringa stacijās veic gamma starojuma dozas jaudas mērījumus ik pa 10 minūtēm. Mērījumu dati automātiski tiek apkopoti un analizēti datu bāzē, nosakot ekvivalento dozas jaudu, kuras mērvienība ir nSv/h (nanozīverti stundā) un online režīmā ir pieejami VVD RDC, kurš veic radiācijas monitoringa sistēmas uzraudzību. Ja gamma monitoringa stacijas mēriekārtas konstatē divkārtēju un lielāku gamma fona līmeņa pārsniegumu, VVD RDC nekavējoties automātiski saņem paziņojumu par gamma fona pārsniegumu. Saņemot paziņojumu par paaugstinātu gamma fonu, VVD RDC izvērtē situāciju un, ja nepieciešams, veic detalizētākus radiācijas mērījumus. Gamma starojuma dozas jaudas mērījumu datus starptautiskajām institūcijām ir iespējams saņemt no VVD RDC FTP servera. Kopā ar citu Eiropas dalībvalstu datiem tie ir redzami EK Eurdep mājas lapas http://eurdep.jrc.ec.europa.eu sadaļā EURDEP Public Map.

Iegūtie mērījumu rezultāti tiek saglabāti monitoringa stacijās un regulāri tiek uzkrāti servera datu bāzē.

Informācija par automātiskajām gamma monitoringa stacijām apkopota Pielikumā Nr.19 un metode gamma radionuklīdu noteikšanai gaisa aerosolos ir aprakstīta Pielikumā Nr.20.

Tiek izmantotas arī šādas vadlīnijas:

a) Measurement of Radionuclides in Food and the Environment: A Guidebook, IAEA. Technical Reports Series No. 295;

b) Environmental and Source Monitoring for Purposes of Radiation Protection, IAEA Safety Guide, No. RS-G-1.8.

# 7. Siltumnīcefekta gāzu (SEG) un gaisu piesārņojošo vielu emisijas monitorings

Lai samazinātu SEG radīto ietekmi uz klimata pārmaiņām, kā arī ierobežotu un samazinātu dažādu gaisu piesārņojošo vielu radīto negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi, kas rodas gaisa piesārņojuma pārrobežu pārneses dēļ, katrai ES dalībvalstij, tai skaitā, Latvijai, ir noteikti emisijas samazināšanas mērķi.

Šie mērķi izriet no šādiem starptautiskajiem dokumentiem:

1) Klimata konvencija un Kioto protokols;

2) Ženēvas konvencija un tās 1998.gada protokols “Par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem”, 1998.gada protokols "Par smagajiem metāliem” un 1999.gada protokols “Par paskābināšanas, eitrofikācijas un piezemes ozona līmeņa samazināšanu” jeb Gēteborgas protokols.

Lai sekotu līdzi šo mērķu sasniegšanai un varētu prognozēt emisiju/piesaistes izmaiņas nākotnē, svarīgi ir veikt gaisu piesārņojošo vielu un SEG monitoringu.

## 7.1. Siltumnīcefekta gāzu monitorings

Klimata konvencijas pamatmērķis ir stabilizēt SEG koncentrāciju atmosfērā tādā līmenī, kas novērstu bīstamu antropogēnu iejaukšanos klimata sistēmā. Lai sasniegtu šo mērķi, zemeslodes virsmas gada vidējās temperatūras pieaugums nedrīkst pārsniegt 2°C, salīdzinot ar pirms rūpniecības laikmeta līmeni.

Saskaņā ar Klimata konvencijas un Kioto protokola nosacījumiem ikvienai Klimata konvencijas I pielikuma līgumslēdzēju pusei, tai skaitā Latvijai, ik gadu Klimata konvencijas sekretariātā jāiesniedz ikgadējā nacionālā inventarizācija par SEG emisijām un to piesaisti valstī, kā arī līgumslēdzēju pušu konferencēs noteiktajos termiņos jāsagatavo nacionālie ziņojumi un divgadu pārskati, kuros tiek iekļauta informācija ne tikai par tiešajām un netiešajām SEG emisijām un to piesaisti, bet arī par Klimata konvencijas saistību īstenošanas labā veiktiem un iecerētiem politikas pasākumiem.

Kioto protokols nosaka ikvienai Klimata konvencijas I pielikuma valstij, tai skaitā Latvijai, izveidot, uzturēt un pastāvīgi uzlabot nacionālo sistēmu, saskaņā ar kuru novērtē visas Monreālas protokolā paredzētajā kontrolē neiekļautās SEG emisijas no avotiem un to piesaisti piesaistītājos ar mērķi nodrošināt citu Kioto protokola noteikumu īstenošanu (piemēram, nodrošināt un pārvaldīt SEG inventarizācijas kvalitāti). To darot, jāpiemēro Klimata konvencijas līgumslēdzēju pušu konferences, kas vienlaikus bija Kioto protokola, līgumslēdzēju pušu sanāksmē pieņemtie lēmumi 19/CMP.1 un 24/CP.19, kuros tiek prasīts izveidot valsts pasākumus, ar kuriem novērtē SEG emisijas un piesaisti. Vienlaikus valstij jānodrošina SEG inventarizācijas caurskatāmība, saskaņa, salīdzināmība, pilnīgums, precizitāte un savlaicīga iesniegšana.

Nacionālās sistēmas pamatā ir institucionālo, tiesisko un procesuālo darbību nodrošināšana, lai valsts atskaitītos un dokumentētu SEG inventarizācijas informāciju.

Nacionālajā sistēmā iesaistītām institūcijām ir jābūt piekļuvei:

- datiem un metodēm attiecībā uz darbībām un iekārtām saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, kas tiek ziņoti SEG inventarizācijas sagatavošanai, lai nodrošinātu paziņoto SEG emisiju saskaņotību ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas un valsts SEG inventarizācijām;

- vajadzības gadījumā datiem, kas savākti, izmantojot ziņošanas sistēmas par fluorētām gāzēm dažādās nozarēs, kas izveidotas saskaņā ar Regulu Nr.842/2006 6.panta 4.punktu valsts SEG inventarizācijas sagatavošanai;

- vajadzības gadījumā, emisijām, pamatā esošajiem datiem un metodēm, kas paziņoti par objektiem saskaņā ar Regulu Nr.166/2006, valsts siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sagatavošanai;

- datiem, kas paziņoti saskaņā ar Regulu Nr.1099/2008.

Ikgadējā SEG inventarizācija ietver:

- SEG emisiju un CO2 piesaistes aprēķinus pa nozarēm, kas apkopoti kopējā atskaites formātā (CRF), sākot no 1990.gada;

- savas siltumnīcefekta gāzu antropogēnās emisijas no avotiem un CO2 piesaisti piesaistītājos, kas izriet no zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības darbībām saskaņā ar Lēmumu Nr.529/2013/ES un Kioto protokolu;

- SEG emisiju un CO2 piesaistes uzskaiti sākot no 2008.gada no zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības aktivitātēm Kioto Protokola 3.panta 3. un 4. punkta ietvaros līdz X-2 gadam;

- Nacionālo inventarizācijas ziņojumu (NIZ), kurā aprakstīta SEG emisiju un CO2 piesaistes aprēķinu gaita, izmantotie emisiju faktori (koeficienti), darbību dati, pieņēmumi u.c. informācija par katru nozari atsevišķi, kā arī papildus informācija saskaņā ar Kioto protokola 7.panta 1.punktu.

Aptuvenā SEG inventarizācija ietver:

- SEG aprēķinus no pieejamajiem darbības datiem un metodēm par x-1 gadu (piemēram, 2015.gadā par 2014.gadu), izslēdzot kopējās aptuvenās CO2 Gg ekvivalenta emisijas un piesaisti no zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības aktivitātēm (saskaņā ar Regulas Nr.525/2013 8.panta 1.punktu).

### 7.1.1. Iesaistītās institūcijas monitoringa nodrošināšanai

Ikgadējo un aptuveno SEG inventarizāciju Klimata konvencijas, Kioto protokola un Regulas Nr.525/2013 par monitoringa mehānismu attiecībā uz SEG emisiju un par Kioto protokola īstenošanu Kopienā ietvaros sagatavo VARAM, LVĢMC, sadarbojoties ar citām iesaistītām institūcijām LLU, LVMI „Silava”, CSP, ZM, Fizikālās enerģētikas institūtu u.c.

Pašreiz ikgadējā SEG inventarizācija Latvijā tiek veikta atbilstoši MK noteikumos Nr.217 noteiktajai kārtībai. SEG inventarizācijas sagatavošanā iesaistītās institūcijas ir uzskaitītas Pielikumā Nr.21.

### 7.1.2. Novērojumu parametri, regularitāte un metodika

Klimata konvencijas un Kioto protokola ietvaros ir jāuzskaita tiešās SEG - oglekļa dioksīds (CO2), metāns (CH4), vienvērtīgā slāpekļa oksīds (N2O), fluorogļūdeņraži (HFC), perfluorogļūdeņraži (PFC) un sēra heksafluorīds (SF6), netiešās SEG – oglekļa monoksīds (CO), slāpekļa oksīdi (NOx) un nemetāna gaistošie organiskie savienojumi (NMGOS), kā arī SO2 no sekojošiem sektoriem - enerģētikas, ietverot transportu, rūpnieciskajiem procesiem, šķīdinātāju un citu produktu lietošanas, lauksaimniecības, zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas. Detalizēts SEG saraksts ir dots Pielikumā Nr.22. Termiņi, kādos jāiesniedz SEG inventarizācija norādīti Tabulā Nr.2.

Tabula Nr.2

Termiņi, kādos jāiesniedz SEG inventarizācija

| Klimata konvencijas sekretariātam | EK |
| --- | --- |
| Ikgadējā SEG inventarizācija |
| Līdz 15.aprīlim par 1990.gadu līdz X-2 gadam (piemēram, 2015.gadā par 2013.gadu) SEG aprēķinus apkopotus kopējā atskaites formātā (CRF) un nacionālo inventarizācijas ziņojumu (NIR), ievērojot Klimata konvencijas, Kioto protokola un Līgumslēdzēju pušu konferences apstiprinātās prasības. | 1) līdz 15.janvārim sākotnējo SEG inventarizāciju: SEG aprēķinus par 1990.gadu līdz X-2 gadam, ievērojot Klimata konvencijas prasības; informāciju par ikgadējiem rādītājiem, saskaņā ar Regulas Nr.525/2013 III pielikumu; informāciju no valsts reģistra par X-1 gadu; kopsavilkuma informāciju par veiktajiem pārskaitījumiem saskaņā ar Lēmuma Nr.406/2009/EK 3.panta 4. un 5. punktu par X-1 gadu; informācija par to, kā izmanto kopīgu īstenošanu un starptautisko emisijas kvotu tirdzniecību saskaņā ar Kioto protokola 6., 12. un 17.pantu vai jebkuru citu elastīgu mehānismu par X-2 gadu; informāciju par pasākumiem, kas veikti, lai uzlabotu aprēķinus, jo īpaši tajās pārskata jomās, kurās ir veikti pārrēķini; pārbaudīto emisiju, par kurām iekārtas un operatori ziņo saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK, faktiskais vai aplēstais sadales apjoms pa valsts siltumnīcefekta gāzu pārskata avotu kategorijām, ja iespējams, un šo pārbaudīto emisiju attiecība pret kopējām paziņotajām siltumnīcefekta gāzu emisijām šajās avotu kategorijās par X-2 gadu; vajadzības gadījumā – rezultāti, kas gūti konsekvences pārbaudēs par emisijām, kas paziņotas SEG inventarizācijā, par X-2 gadu attiecībā uz pārbaudītajām emisijām, kas paziņotas saskaņā ar Direktīvu 2003/87/EK; apraksts par izmaiņām nacionālajā sistēmā; apraksts par izmaiņām valsts reģistrā; informācija par dalībvalstu kvalitātes nodrošināšanas un kvalitātes kontroles plāniem, neprecizitāšu novērtējumu. 2) līdz 15.martam pilnīgu un atjauninātu SEG inventarizāciju par 1990.gadu līdz X-2 gadam (1.punktā ietverto informāciju). |
| Aptuvenā SEG inventarizācija |
|  | 1) līdz 31.jūlijam aptuveno SEG inventarizāciju par X-1 gadu: izmantojot kopējā atskaites formāta 2.kopsavilkuma tabulu; pievienojot divas ailes ziņošanai par nošķīrumu starp emisijām, kas ietvertas ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK izveidotās Savienības emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, un emisijām, uz kurām attiecas Lēmums Nr. 406/2009/EK, pa avotu kategorijām, ja šāda informācija ir pieejama. |

Sākot ar 2014.gada 1.janvāri dalībvalstis, tai skaitā Latvija, sniedz Klimata konvencijas sekretariātam Nacionālos ziņojumus saskaņā ar Klimata Konvencijas 12.pantu (ik pēc četriem gadiem) un divgadu pārskatus saskaņā ar Klimata Konvencijas Līgumslēdzējpušu konferences Lēmumu 2/CP.17. EK ir jāiesniedz šo ziņojumu kopijas. Iepriekš minēto ziņojumu koordinēšanu un sagatavošanu nodrošina LVĢMC.

### 7.1.3. Metodes

Ikgadējā SEG inventarizācija, LR nacionālie ziņojumi un divgadu pārskati ir jāsagatavo atbilstoši Klimata konvencijas Līgumslēdzēju pušu konferences apstiprinātām ziņošanas vadlīnijām un Lēmumiem 24/CP.19, 19/CMP.1, 2/CP.17, 19/CP.18, 2/CMP.8, 2/CMP.7, 6/CMP.9, 18/CP.8, 13/CMP.1.

Tiešo un netiešo SEG emisiju/piesaistes un citu lielumu noteikšanai ir jāizmanto Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes izstrādātās vadlīnijas, kuras apstiprinātas Līgumslēdzēju pušu konferencēs (COP) un Ženēvas konvencijas atmosfēras emisiju inventarizācijas vadlīnijas ziņošanai sākot no 2015.gada (par 2013.gadu):

- 2006.gada Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes nacionālas siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas vadlīnijas (http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/);

- EMEP/EVA gaisa piesārņojošo emisiju inventarizācijas 2013.gada vadlīnijas (http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013).

### 7.1.4. Pārbaudes

Gan Klimata konvencijas sekretariāts kopā ar dalībvalstu nominētiem auditoriem, gan EK veic vispusīgu ikgadējo SEG inventarizācijas pārbaudi.

Nacionālajā sistēmā noteiktām institūcijām jāsniedz informācija uz starptautisko auditoru uzdotajiem jautājumiem, kā arī jāņem vērā auditoru sniegtās rekomendācijas, uzlabojot SEG inventarizāciju.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.217 VARAM uzrauga un koordinē inventarizācijas kvalitātes nodrošināšanu un kvalitātes kontroli.

## 7.2. Gaisu piesārņojošo vielu emisiju monitorings

Gaisu piesārņojošo vielu emisijas inventarizācijas mērķis ir savākt un apkopot informāciju par dažādu sektoru radīto gaisu piesārņojošo vielu emisijām Latvijā un prognozēt šo emisiju izmaiņas nākotnē. Tas nepieciešams, lai varētu kontrolēt atbilstību noteiktajiem emisijas samazināšanas mērķiem un nepieciešamības gadījumā veikt atbilstošus pasākumus emisijas līmeņa samazināšanai.

Gaisu piesārņojošo vielu emisijas inventarizācija Latvijā tiek veikta atbilstoši MK noteikumiem Nr.419, kuros pārņemtas Direktīvas 2001/81/EK prasības.

Paralēli Latvijai jāpilda saistības, ko tā ir uzņēmusies pievienojoties Ženēvas konvencijas un tās 1998.gada protokolam “Par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem”, 1998.gada protokolam "Par smagajiem metāliem” un Gēteborgas protokolam.

### 7.2.1. Iesaistītās institūcijas monitoringa nodrošināšanai

Gaisa piesārņojošo vielu emisiju datus apkopo un nepieciešamos aprēķinus veic LVĢMC, sadarbojoties ar citām iesaistītajām institūcijām. EK un starptautiskajām organizācijām nosūtāmie ziņojumi tiek saskaņoti ar VARAM.

Iesaistītās institūcijas inventarizācijas sagatavošanā ir atspoguļotas Pielikumā Nr.21.

### 7.2.2. Novērojumu parametri, regularitāte un metodika

Atbilstoši MK noteikumu Nr.419 prasībām nepieciešams apkopot datus par dažādu sektoru radīto SO2, NOx, NH3 un gaistošo organisko savienojumu (izņemot metānu) emisijām.

Ženēvas konvencijas un tās protokolu prasības attiecībā uz emisiju aprēķiniem un datu sagatavošanu ir plašākas, un konvencijas pusēm ir pienākums ziņot papildus arī par vairākām citām gaisu piesārņojošām vielām (Pielikums Nr.23).

2012.gadā pārskatītajā Gēteborgas protokolā iekļauta arī prasība par daļiņu PM2,5 jeb putekļu, tai skaitā melnās ogles jeb kvēpu (black carbon) emisijas datu apkopošanu.

Katra dalībvalsts sagatavo un apkopo datus par gaisu piesārņojošo vielu emisijām, lietojot metodoloģiju un rekomendācijas, ko noteikusi Kopējās programmas gaisa piesārņojuma izplatības lielos attālumos novērošanai un novērtēšanai Eiropā (turpmāk – EMEP) vadība (EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, 2013, http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013). Vadlīnijās sniegtas rekomendācijas par emisijas aprēķiniem gan no antropogēnajiem, gan dabiskajiem piesārņojuma avotiem.

Dati tiek apkopoti speciāli izstrādātās formās, kurās iekļauta informācija par gaisu piesārņojošo vielu emisiju no enerģētikas, transporta, rūpnieciskajiem procesiem, lauksaimniecības un mājsaimniecību sektora.

Ziņojumu iesniegšanas termiņi un prasības norādītas Tabulā Nr.3.

Tabula Nr.3

Ziņojumu iesniegšanas termiņi un prasības

| Juridiskais pamats: | Institūcija, kurai jāiesniedz ziņojums | Vielas, par kurām jāziņo | Ziņošanas prasības un termiņš | Termiņš |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ženēvas konvencija | EVA un Ženēvas konvencijas sekretariāts | SOx, NOx, NH3, gaistošie organiskie savienojumi (izņemot metānu), daļiņas PM10, daļiņas PM2,5, smagie metāli un noturīgie organiskie piesārņotāji | - dati par vielu emisiju laika periodā no 1990.gada un aprēķinātie dati par emisiju gadā pirms iepriekšējā gada (piemēram, 2013.gadā nepieciešams iesniegt informāciju par emisiju 2011.gadā) | - katru gadu līdz 15.februārim |
|  |  |  | - informatīvais ziņojums par iesniegtajiem emisijas datiem | - katru gadu līdz 15.martam |
|  |  |  | - prognozes par vielu emisijām 2015., 2020., 2030. un 2050.gadā | - sākot ar 2015.gadu jāziņo reizi četros gados līdz attiecīgā gada 15.martam (nepieciešamības gadījumā iesniegtos datus aktualizē biežāk) |
|  |  |  | - dati par lielajiem stacionārajiem piesārņojuma avotiem un kartes, kurās datus par gaisu piesārņojošo vielu emisijām attēlo pa ģeogrāfiskā sadalījuma vienībām | - reizi piecos gados sākot ar 2012.gadu līdz attiecīgā gada 1.martam (sākot ar 2017.gada jāziņo reizi četros gados) |
| Direktīva 2001/81/EK | EK un EVA | SOx, NOx, NH3, gaistošie organiskie savienojumi (izņemot metānu), daļiņas PM10, daļiņas PM2,5 | dati par vielu emisijām no 1990.gada un emisijas gadā pirms iepriekšējā gada (piemēram, 2013.gadā nepieciešams iesniegt informāciju par emisijām 2011.gadā); informatīvais ziņojums par iesniegtajiem emisiju datiem. | katru gadu līdz 31.decembrim |

## 7.3. Siltumnīcefekta gāzu (SEG) un gaisu piesārņojošo vielu emisiju prognožu monitorings

Monitoringa mērķis ir sagatavot SEG un gaisu piesārņojošo vielu emisiju prognožu monitoringu ik pēc diviem gadiem atbilstoši starptautiski noteiktām prasībām.

Valsts emisiju prognozēs ņem vērā visu ES mērogā pieņemto politiku un pasākumus un tajās ietver:

a)	prognozes par to, kādas būs emisijas, ja netiek veikti nekādi pasākumi (bāzes scenārijs), (ja tādas ir pieejamas);

b) prognozes par iespējamajām emisijām, ja tiek veikti pasākumi;

c) prognozes par to, kādas būs emisijas, ja tiek veikti papildu pasākumi (ja tādas ir pieejamas);

d)	kopējās SEG un gaisu piesārņojošo vielu prognozes un atsevišķus aprēķinus par prognozētajām emisijām no emisiju avotiem;

e)	politikas un pasākumu ietekmi. Ja šāda politika un pasākumi nav iekļauti, to skaidri norāda un sniedz atbilstošu skaidrojumu;

f)	attiecībā uz prognozēm veiktās jutīguma analīzes rezultātus;

g)	visas attiecīgās atsauces uz izvērtējumu un tehniskajiem ziņojumiem, kas ir pamatā sagatavotajām prognozēm.

### 7.3.1. SEG emisijas un CO2 piesaistes prognožu monitorings

1) Iesaistītās institūcijas monitoringa nodrošināšanai

SEG emisiju/piesaistes prognozes sagatavo ar speciālu emisiju prognožu aprēķinu modeļu palīdzību, par pamatu izmantojot Ekonomikas ministrijas izstrādātās makroekonomikas rādītāju ilgtermiņa prognozes un dažādu nozaru attīstības stratēģijas un plānošanas dokumentus. Iesaistītās institūcijas SEG emisiju un piesaistes prognožu sagatavošanā ir noteiktas MK noteikumos Nr.419 un šīs programmas Pielikumā Nr.24.

2) Novērojumu parametri, regularitāte un metodika

Atbilstoši Klimata konvencijai un Regulai Nr.525/2013 ietvaros Latvijai ir jāsagatavo SEG prognozes.

Tiešo un netiešo SEG emisiju un CO2 piesaistes prognožu un citu lielumu noteikšanas metodes balstās uz aprēķiniem saskaņā ar Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes izstrādātām vadlīnijām (vadlīniju 8.1.2. sadaļa).

Sākot ar 2015.gada 15.martu un pēc tam reizi divos gados dalībvalstis, tai skaitā Latvija, paziņo EK un Klimata Konvencijas sekretariātam valsts prognozes par SEG antropogēnām emisijām no avotiem un to piesaisti piesaistītājos, iedalot tās pa atsevišķām gāzēm vai gāzu grupām (piemēram, fluorogļūdeņraži un perfluorogļūdeņraži), kas uzskaitītas Pielikumā Nr.22, un pēc nozares.

Valsts prognozēs ņem vērā nacionālo un ES mērogā pieņemto politiku un pasākumus, un tajās ietver:

- prognozes bez pasākumiem (bāzes scenārijs), ja tādas ir pieejamas, prognozes ar pasākumiem un prognozes ar papildu pasākumiem;

- kopējās SEG prognozes un atsevišķus novērtējumus par prognozētajām SEG emisijām no emisiju avotiem, uz kuriem attiecas Direktīva 2003/87/EK un Lēmums Nr. 406/2009/EK;

- apzinātās politikas un pasākumu ietekmi. Ja šāda politika un pasākumi nav iekļauti, to skaidri norāda un izskaidro;

- attiecībā uz prognozēm veiktās jutīguma analīzes rezultātus;

- visas attiecīgās atsauces uz izvērtējumu un tehniskajiem ziņojumiem, kas ir pamatā prognozēm;

- aprakstu par nacionālo sistēmu ziņošanai par politiku un pasākumiem vai pasākumu grupām un ziņošanai par prognozēm par SEG antropogēnām emisijām no avotiem un to piesaisti piesaistītājos vai informāciju par visām izmaiņām šajā sistēmā, ja šāds apraksts jau ir iesniegts;

- atjauninājumus, kuri attiecas uz zemu oglekļa emisiju attīstības stratēģijām un virzību šo stratēģiju īstenošanā;

- informāciju par valsts politiku un pasākumiem vai pasākumu grupām, kā arī par ES politikas un pasākumu vai pasākumu grupu īstenošanu, ar kuru ierobežo vai samazina SEG emisijas no avotiem vai veicina to piesaisti piesaistītājos, strukturējot šo informāciju pa nozarēm un iedalot pa atsevišķām gāzēm vai gāzu grupām (fluorogļūdeņraži un perfluorogļūdeņraži).

Katru otro gadu (sākot ar 2015.gadu) līdz 1.februārim LVĢMC apkopo, aprēķina un koordinē SEG emisiju/piesaistes prognožu un aprakstošās daļas sagatavošanu un nosūta visu informāciju VARAM. VARAM saskaņo sagatavoto informāciju ar iesaistītajām institūcijām (saskaņā ar Pielikumu Nr.24) un nepieciešamības gadījumā nosūta LVĢMC citu institūciju komentārus un iebildumus, labojumu sagatavošanai. LVĢMC ne vēlāk kā līdz 10.martam nosūta galīgo pārskata variantu VARAM.

Katru otro gadu sākot ar 2015.gadu VARAM iesniedz EK (līdz 15.martam) un Klimata konvencijas sekretariātam (līdz 31.decembrim) visaktuālākās pieejamās SEG prognozes.

### 7.3.2. Gaisu piesārņojošo vielu emisijas prognožu monitorings

1) Iesaistītās institūcijas monitoringa nodrošināšanai

Emisiju prognozes aprēķina ar speciālu emisiju prognožu aprēķinu modeļu palīdzību. Iesaistītās institūcijas emisiju prognožu sagatavošanai ir noteiktas MK noteikumos Nr.419. Informācija par iesaistītajām institūcijām pievienota Pielikumā Nr.24.

2) Novērojumu parametri, regularitāte un metodika

Atbilstoši Ženēvas konvencijas un MK noteikumu Nr.419 prasībām nepieciešams apkopot datus par dažādu sektoru radīto SO2, NOx, NH3 un gaistošo organisko savienojumu (izņemot metānu) emisijas prognozēm.

Emisiju prognozes aprēķina ar speciālu emisiju prognožu aprēķinu modeļu palīdzību. Emisiju aprēķinus veic, balstoties uz dažādu nozaru attīstības prognozēm (prognožu rādītāju saraksts ir iekļauts MK noteikumu Nr.419 pielikumā) un EMEP/EVA gaisa piesārņojošo emisiju inventarizācijas vadlīnijām (EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, 2013, http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013).

Sākot ar 2013.gadu reizi piecos gados vai nepieciešamības gadījumā biežāk, Ženēvas konvencijas dalībvalstis izstrādā sēra dioksīda, slāpekļa oksīdu, oglekļa oksīda, gaistošo organisko savienojumu, amonjaka, daļiņu PM10, daļiņu PM2,5, svina (Pb), dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd), dioksīnu/furānu, PAO un heksahlorbenzola emisiju prognozes 2015., 2020., 2030. un 2050.gadam.

## 7.4. Datu kvalitātes nodrošināšana un kontrole.

Kvalitātes kontroles procedūras ir jāievēro, lai nodrošinātu pēc iespējas kvalitatīvāku SEG un gaisu piesārņojošo vielu emisiju inventarizāciju.

MK noteikumu Nr.217 4.pielikums nosaka kvalitātes kontroles/kvalitātes nodrošināšanas procedūras un sasniedzamos mērķus.

LVĢMC izstrādā un VARAM apstiprina instrukciju SEG un gaisu piesārņojošo vielu emisiju inventarizācijas sagatavošanai, datu apkopošanai kopējos atskaites formātos (CRF Reporter un NFR), kvalitātes kontroles procedūru ievērošanai, nacionālo SEG, gaisu piesārņojošo vielu emisiju inventarizāciju ziņojumu (NIZ, IIR) sagatavošanai un noformēšanai. Ekspertiem, sagatavojot SEG un gaisu piesārņojošo vielu emisiju inventarizācijas, ir jāievēro un jāizmanto iepriekš minētā instrukcija.

# PIELIKUMI

Sistemātiska primārās meteoroloģiskās un klimata informācijas ieguve un uzkrāšana

### Pielikums Nr.1

### Meteoroloģisko novērojumu tīkls

### Pielikums Nr.2

### Meteoroloģisko novērojumu programma

| N.p.k. | Stacijas nosaukums | Ģeogrāfiskās koordinātas | Automātiskie novērojumi | Manuālie novērojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rādītāji/periodiskums |
|  |  | platums | garums | gaisa temperatūra | gaisa mitrums | augsnes/sniega virsmas temperatūra | aramkārtas temperatūra 5-20 cm dziļumos: 1.04.-31.10. | temperatūra zem dabiskās veģetācijas virsmas: 0.8 m; 0.2 - 0.8 m; 0.2 - 1.6 m vai 0.2 - 3.2 m dziļumos | temperatūra zāles augstumā: *minimālā, 01.04.-31.10. | atmosfēras spiediens | vējš (*un piekrastes mērījumi) | saules spīdēšanas ilgums | summārā radiācija | ultravioletā radiācija | nokrišņu daudzums (*ar intensitātes aprēķinu 01.05.-31.10.) | sniega sega | nokrišņu esamība | nokrišņu daudzums | nokrišņu intensitāte (pluviogrāfs): 1.05.-31.10. | saules spīdēšanas ilgums (heliogrāfs) | minimālā temperatūra zāles augstumā: 01.04.-31.10. (laikā, kad nav sniega segas) | augsnes (A/6,12) vai sniega (S/6) virsmas stāvoklis | sniega segas raksturojumi (biezums, seguma pakāpe, saguluma raksturojums) - ikdiena: 6,18 vai 6; sniega segas uzmērīšana - L (lauks), M (mežs) | atmosfēras parādības | mākoņainums: D-daudzums, F-formas, A-augstums | redzamība: 8 termiņos - visu gadu; 2 termiņos (un*/vai** jūras virzienā): 6 - visu gadu; 18 - 01.04. - 30.09. | apledojums | aktinometrijas novērojumi | aeroloģijas novērojumi |
| 1. | RĪGA-LU | 56°57'02.16'' | 024°06'57.86'' | n | n |  |  | n/0.8 | n* | n | n |  |  |  | n* |  | n | 3,6, 15,18 |  | n | 6 | S/6 | 6,18 | n | 0,3,6,9, 12,15,18, 21 (D,F) | 0,2,3,4,5, 6,7,9,12, 15,18,21 | n |  |  |
| 2. | KOLKA | 57°44'49.39'' | 022°35'23.39'' | n | n | n |  |  |  | n | n |  |  |  | n* | n | n | 6,18 |  |  |  | A,S/6 | 6, M | 6,18 | 6,18 (D,F) | 6,18* |  |  |  |
| 3. | SALDUS | 56°40'31.46" | 022°30'13.10" | n | n |  |  |  |  | n | n |  |  |  | n* | n | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | SKRĪVERI | 56°38'33.28'' | 025°07'41.54'' | n | n | n | n/5-20 |  |  | n | n |  |  |  |  |  | n | 3, 6, 15,18 | n |  | 6 | A/6,12 S/6 | 6,18 | n | 0,3,6,9,12, 15,18,21 (D,F,A) | 0,3,6,9, 12,15,18,21 | n |  | 0 |
| 5. | ALŪKSNE | 57°26'22.48'' | 027°02'07.36'' | n | n | n | n/10 |  |  | n | n |  |  |  |  |  | n | 3,6, 15,18 | n | n | 6 | A/6,12 S/6 | 6,18, L | n | 0,3,6,9,12, 15,18,21 (D,F,A) | 0,3,6,9, 12,15,18,21 | n |  |  |
| 6. | DAUGAVPILS | 55°56'03.05'' | 026°39'33.18'' | n | n | n |  | n/0.2-3.2 |  | n | n |  |  |  |  |  | n | 3,6, 15,18 | n | n | 6 | A/6,12 S/6 | 6,18, L | n | 0,3,6,9,12, 15,18,21 (D,F,A) | 0,3,6,9, 12,15,18,21 | n |  |  |
| 7. | DOBELE | 56º37'11.65" | 023º19'10.68" | n | n | n | n/10 | n/0.2-0.8 |  | n | n |  |  |  |  |  | n | 3,6, 15,18 | n | n | 6 | A/6,12 S/6 | 6,18, L | n | 0,3,6,9,12, 15,18,21 (D,F,A) | 0,3,6,9, 12,15,18,21 | n | n |  |
| 8. | LIEPĀJA | 56°28'31.35'' | 021°01'14.36'' | n | n | n | n/5-20 | n/0.2-1.6 |  | n | n* |  | n |  | n* |  | n | 3,6, 15,18 |  | n | 6 | A/6,12 S/6 | 6,18 | n | 0,3,6,9,12, 15,18,21 (D,F,A) | 0,3,6,9, 12,15,18,21 * | n |  |  |
| 9. | RUCAVA | 56°09'43.04'' | 021°10'23.58'' | n | n | n |  | n/0.2-0.8 |  | n | n | n | n | n | n* |  | n | 6,18 |  |  |  | A,S/6 | 6,L,M | 6,18 | 6,18 (D,F) | 6,18 |  |  |  |
| 10 | VENTSPILS | 57°23'44.02'' | 021°32'14.29'' | n | n | n |  |  |  | n | n |  |  |  |  |  | n | 3,6, 15,18 | n |  | 6 | A/6,12 S/6 | 6,18 | n | 0,3,6,9,12, 15,18,21 (D,F,A) | 0,3,6,9, 12,15,18,21 * | n |  |  |
| 11 | MĒRSRAGS | 57°19'59.64'' | 023°06'47.45'' | n | n |  |  |  |  | n | n |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SKULTE | 57°18'02.27'' | 024°24'43.87'' | n | n |  |  |  |  | n | n |  | n |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | STENDE | 57°11'00.21'' | 022°33'02.75'' | n | n |  | n/5-20 | n/0.2-3.2 |  | n | n |  |  |  |  |  | n | 6,18 |  |  | 6 | A,S/6 | 6,L,M | 6,18 | 6,18 (D,F) | 6,18 |  |  |  |
| 14 | AINAŽI | 57°52'04.45'' | 024°21'57.48'' | n | n |  |  |  |  | n | n |  |  |  | n* | n | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | BAUSKA | 56º24'57.01" | 024º10'58.48" | n | n |  |  |  |  | n | n |  |  |  | n* | n | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | JELGAVA | 56º40'39.00" | 023º44'14.53" | n | n |  |  |  |  | n | n |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | PĀVILOSTA | 56°53'18.19'' | 021°11'21.53'' | n | n |  |  |  |  | n | n |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | GULBENE | 57°07'55.98'' | 026°43'07.80'' | n | n |  |  | n/0.2-3.2 |  | n | n |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RĒZEKNE | 56°32'40.96'' | 027°16'50.34'' | n | n |  |  |  |  | n | n |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ZĪLĀNI | 56°31'11.94'' | 025°55'06.45'' | n | n |  | n/5-20 |  |  | n | n |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ZOSĒNI | 57°08'06.28'' | 025°54'20.23'' | n | n |  | n/10 | n/0.2-3.2 |  | n | n | n | n |  | n* |  | n | 6,18 |  |  | 6 | A,S/6 | 6,L,M | 6,18 | 6,18 (D,F) | 6,18 |  |  |  |
| 22 | PRIEKUĻI | 57°18'57.09'' | 025°20'19.16'' | n | n |  | n/5-20 | n/0.2-3.2 |  | n | n |  |  |  |  |  | n | 6,18 |  |  | 6 | A,S/6 | 6,L,M | 6,18 | 6,18 (D,F) | 6,18 |  |  |  |
| 23 | RŪJIENA | 57°53'11.71" | 025°22'17.84" | n | n |  |  | n/0.2-0.8 |  | n | n |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PIEZĪMES.

n – nepārtrauktie mērījumi/novērojumi, automātiskie mērījumi CLIDATA datu bāzē nonāk ik stundu

n, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 – novērojumu laiks un termiņi doti pēc Universālā Koordinētā laika (UTC)

RĪGA-LU – redzamību nosaka papildus termiņos: 5,7,8,10 (pēc vietējā laika) un ik stundu, ja redzamība mazāka par 4 km

Papildus informācija par mākoņainumu un redzamību tiek sniegta PN.

## Gaisa kvalitātes monitorings

### Pielikums Nr.3

### Gaisa, nokrišņu un ICP Integrated Monitoring un ICP Waters kvalitātes novērojumu tīkls

### Pielikums Nr.4

### Gaisa kvalitātes novērojumu programma

| Nr. p.k. | Stacijas nosaukums | Stacijas adrese | Ģeogrāfiskās koordinātas | Stacijas tips | Automātiskie novērojumi | Manuālie novērojumi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Rādītāji/periodiskums |
|  |  |  |  |  | SO2 | NO2 | NO | O3 | C6H6 | Toluols | Ksilols | Hg | CO | PM2.5 | PM10 | Pb, Cd, As, Ni no PM10 | PAO |
|  |  |  | Platums | Garums |  | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ng/m3 | ng/m3 |
| 1 | Rīga - Ķengarags | Rīga, Maskavas iela 165 | 56o56′10″ | 24o09′22″ | PFS |  |  |  | n | n | n | n | N 1) |  |  |  |  |  |
| 2 | Rīga-Parks | Rīga, Raiņa bulvāris 19 | 56o57′00″ | 24o06′59″ | PFS | n | n |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Rīga-Brīvības iela | Rīga, Brīvības ielā 73 | 56o57′32″ | 24o07′34″ | TPAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d | wx | wx |
| 4 | Rīga-Kronvalda bulvāris | Rīga, Kronvalda bulvāris 4 | 56o57′17″ | 24o06′14″ | PFS |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d | d | wx | wx |
| 5 | Ventspils-Talsu un Tārgales ielu krustojums | Ventspils, Talsu/Tārgales ielu krustojums | 57o24′10″ | 21o35′20″ | PFS | n | n |  | n | n | n | n |  |  |  |  |  |  |
|  | Ventspils-Pārventa | Ventspils, Pārventa, Talsu iela 31 | 57o24′14″ | 21o35′24″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d | d | wx | wx |
| 6 | Liepāja-Kalpaka iela | Liepāja, Kalpaka iela 34 | 56o31′31″ | 21o00′13″ | TPAIS | n | n |  | n | n | n | n | N 1) | n | d | d | wx | wx |
|  | Liepāja-Kalpaka iela stars 2 |  |  |  |  | n | n | n | n | n | n | n |  |  |  |  |  |  |
| Nr. p.k. | Stacijas nosaukums | Stacijas adrese | Ģeogrāfiskās koordinātas | Stacijas tips | Automātiskie novērojumi | Manuālie novērojumi |
|  |  |  |  |  | Rādītāji/periodiskums |
|  |  |  |  |  | SO2 | NO2 | NO | O3 | C6H6 | Toluols | Ksilols | Hg | CO | PM2.5 | PM10 | Pb, Cd, As, Ni no PM10 | PAO |
|  |  |  | Platums | Garums |  | ug/m3 | mg/m3 | ug/m3 | ng/m3 | ng/m3 |
| 7 | Rēzekne-Atbrīvošanas aleja | Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 116 | 56o30′31″ | 27o19′56″ | TPAIS | n | n |  | n | n | n | n |  |  | d | d |  |  |
|  | Rēzekne-Atbrīvošanas aleja stars 2 |  |  |  |  | n | n | n | n | n | n | n |  |  |  |  |  |  |

| Piezīmes. n – nepārtrauktie novērojumi; w – nedēļas ekspozīcija (nedēļas vidējā vērtība); d – diennakts ekspozīcija; wx – paraugošana 2 nedēļas mēnesī; | C6H6 – benzols; PAO no PM10 – policikliski aromātiski ogļūdeņraži; N1) – pēc novērojumu organizēšanas PFS - pilsētas fona stacija, TPAIS - autotransporta piesārņojuma avotu ietekmes stacija |
| --- | --- |

### Pielikums Nr.5

### Gaisa aerosolu radioaktivitātes monitoringa tīkla staciju raksturojums

| N.p.k. | Atrašanās vieta | Stacijas veids | Ģeogrāfiskās koordinātas | Nosakāmie parametri | Detektora tips | Lietus sensors (S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | platums | garums |  |  |  |
| 1. | Baldone | SW* | Z 56045,7’ | A 24019,0’ | (-dozas jauda, aerosolu paraugu ņemšana | FHZ 621 G-L | S |
| 2. | Daugavpils | ENVINET AMS | Z 56045,7’ | A 24019,0’ | aerosolu (- un (- radioaktivitāte | PIPS | S |

Piezīme.

* AGM stacija apvienota ar gaisa filtrēšanas staciju SW - „Snow White” JL-900

### Pielikums Nr.6

### Apkārtējā gamma starojuma ekvivalentās dozas jaudas, gaisa aerosolu un ūdens radioaktivitātes monitoringa stacijas

## Nokrišņu kvalitātes monitorings

### Pielikums Nr.7

### Nokrišņu kvalitātes novērojumu programma

| N. | Stacija | Koordinātes | Rādītāji/periodiskums |
| --- | --- | --- | --- |
| p.k. |  |  | SO4-S | NO3-N | NH4-N | Cl | EVS | pH | Na | K | Mg | Ca | Cu | Cd | As | Ni | Cr | Pb | Zn |
|  |  | Platums | Garums |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Alūksne | 57026′22.48" | 27002′07.36" | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |
| 2 | Dobele | 53037′11.65" | 23019′10.68" | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |
| 3 | Skrīveri | 56038′33.28" | 25007′41.54" | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |
| 4 | Rīga | 56057′.17.45 | 24006′17.12" | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w | w |

Piezīmes: nokrišņu ņemšanas vieta (stacija) – meteolaukums

w - nedēļas ekspozīcija (nedēļas vidējā koncentrācija)

### Pielikums Nr.8

### Nokrišņu testēšanas metodes

|  | Rādītājs | Normatīvi-tehniskās dokumentācijas Nr. | Metode |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH | LVS ISO 10523:2002 | Elektrometrija |
| 2. | EVS | LVS EN 27888:1993 | Elektrometrija |
| 3. | N/NH4 | LVS ISO 11732:2005 | Spektrofotometrija, nepārtrauktas plūsmas indofenola metode |
| 4. | S/SO4 | LVS EN ISO 10304-1:2004 | Jonu hromatogrāfija |
| 5. | N/NO3 |  |  |
| 6. | Cl |  |  |
| 7. | Hidrogenkarbonāti (Sārmainība) | SM 2320B: 2005 | Titrimetrija |
| 8. | Nkop. | LVS EN 12260:2004 | Katalītiskā sadedzināšana, hemiluminiscences detektēšana |
| 9. | Nkop. | LVS EN ISO 11905-1:1998 | Mineralizēšana autoklāvā un plūsmas spektrofotometrija |
| 10. | P/PO4 | LVS EN ISO 6878:2005, 4 nodaļa | Spektrofotometrija, amonija molibdāta metode |
| 11. | DOC | LVS EN 1484: 2000 | Katalītiskā sadedzināšana , infrasarkanā detektēšana |
| 12. | Ca | LVS EN ISO 17294-2:2005 | Induktīvi saistītās plazmas masspektrometrija (ICP-MS) |
| 13. | Mg |  |  |
| 14. | Na |  |  |
| 15. | K |  |  |
| 16. | As |  |  |
| 17. | Cd |  |  |
| 18. | Cr |  |  |
| 19. | Cu |  |  |
| 20. | Mn |  |  |
| 21. | Ni |  |  |
| 22. | Pb |  |  |
| 23. | Zn |  |  |
| 24. | Ca | EMEP/CCC Report 1/95 Revision 1/2001; 4.6.1. | Atomabsorbcijas spektrometrija ar liesmas atomizāciju |
| 25. | Mg |  |  |
| 26. | Na |  |  |
| 27. | K |  |  |
| 28. | As | LVS EN ISO 15586:2003 | Atomabsorbcijas spektrometrija ar elektrotermisko atomizāciju |
| 29. | Cd |  |  |
| 30. | Cr |  |  |
| 31. | Cu |  |  |
| 32. | Mn | US EPA Method 7460 | Atomabsorbcijas spektrometrija ar liesmas atomizāciju |
| 33. | Ni | LVS EN ISO 15586:2003 | Atomabsorbcijas spektrometrija ar elektrotermisko atomizāciju |
| 34. | Pb |  |  |
| 35. | Zn | EMEP/CCC Report 1/95 Revision 1/2001; 4.17.5. | Atomabsorbcijas spektrometrija ar liesmas atomizāciju |
| 36. | PAO | US EPA Method 550.1:1990 | Augsti efektīvā šķidruma hromatogrāfija ar ultravioleto fluorescenci |
| 37. | Hg | LVS EN 1483:2007 | Aukstā tvaika atomabsorbcijas spektrofotometrija |

## Gaisa piesārņojuma pārneses lielos attālumos un tās ietekmes monitorings

### Pielikums Nr.9

### Gaisa piesārņojuma pārnese lielos attālumos novērojumu (EMEP) un globālā atmosfēras novērojumu reģionālā līmeņa (GAW) programma

|  |  | Rādītājs / Periodiskums |
| --- | --- | --- |
|  | Stacija, (koordinātas) | SO2-S | NO2-N | HNO3-N | NH3-N | Benzols | O3 | SO42--S | NO3--N | NH4+-N | pH | EVS | Ca2+, Mg2+ | Na+ | K+ | Cl- | Cd,Pb,Ni,As,Cu,Zn,Cr | Hg | PM10 | Cd,Pb,Ni,As,Cu,Zn,Cr no PM10 | PAO* | PM 2.5 | OC,OE, Ca2+, Na+, K+, Mg2+, SO42-, NO3-, NH4+, Cl- no PM2.5 |
| Gāzes | Rucava (56009´44.46”´, 21010 23.99″) | d | d | d | d |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  | w |  |  |
|  | Zosēni (57008′05.47″ 25054′ 20.25″) |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aerosoli | Rucava |  |  |  |  | m |  | d | d | d |  |  |  |  |  |  |  |  | d | w |  | d | w |
| Nokrišņi | Rucava |  |  |  |  |  |  | d | d | d | d | d | d | d | d | d | w | w |  |  | w |  |  |

Piezīmes:

* PAO: benz(a)pirēns, benz(a)antracēns, benz(b)fluorantēns, benz(j)fluorantēns, benz(k)fluorantēns, indeno(1,2,3-cd)pirēns un dibenz(a,h)antracēns, gaisā no PM10

n - nepārtraukta reģistrēšana, d - diennakts, w - nedēļas, m - mēneša ekspozīcija

### Pielikums Nr.10

### Gaisa un aerosolu testēšanas metodes

| Rādītājs | Dokumentācijas Nr. | Metode |
| --- | --- | --- |
| Paraugu sagatavošana N/HNO3, N/NO3, S/SO2, S/SO4, N/NH3, N/NH4 analīzēm | EMEP/CCC-Report1/95, 3.2.9 |  |
| N/NO2 | EMEP/CCC-Report1/95, Revision 1/2001; 4.11 | Spektrofotometrija, naftiletilēndiamīna dihlorīda metode |
| S/SO2 | LVS EN ISO 10304-1: 2004 | Jonu hromatogrāfija |
| S/SO4 |  |  |
| N/NO3 |  |  |
| N/HNO3 |  |  |
| Cl |  |  |
| N/NH4 | LVS EN ISO 11732: 2005 | Spektrofotometrija, nepārtrauktas plūsmas indefenola metode |
| N/NH3 |  |  |
| Ca | LVS EN ISO 14911:2000 | Jonu hromatogrāfija |
| Mg |  |  |
| Na |  |  |
| K |  |  |
| Paraugu sagatavošana metālu noteikšanai no PM10 | LVS EN 14902:2005 | Mineralizācija |
| As | LVS EN ISO 17294-2:2005 | Induktīvi saistītās plazmas masspektrometrija (ICP-MS) |
| Cd |  |  |
| Cr |  |  |
| Cu |  |  |
| Ni |  |  |
| Pb |  |  |
| Mn |  |  |
| Zn |  |  |
| As | LVS EN 14902:2005 | Atomabsorbcijas spektrometrija ar elektrotermisko atomizāciju |
| Cd |  |  |
| Cr | LVS EN 15586:2003 |  |
| Cu |  |  |
| Ni | LVS EN 14902:2005 |  |
| Pb | LVS EN 14902:2005 |  |
| Mn | US EPA Method 7460 | Atomabsorbcijas spektrometrija ar liesmas atomizāciju |
| Zn | LVS ISO 8288:1986 |  |
| PAO | Lvs iso 12884:2000 | Gāzu hromatogrāfijas-massspektrometrijas metode |
| Paraugu sagatavošana N/NO3, S/SO4, Cl analīzēm no PM2.5 | EMEP/CCC-Report 1/95; 3.2.9 |  |
| Rādītājs | Dokumentācijas Nr. | Metode |
| S/SO4 | LVS EN ISO 10304-1: 2004 | Jonu hromatogrāfija |
| N/NO3 |  |  |
| Cl |  |  |
| Ca | LVS EN ISO 14911:2000 |  |
| Mg |  |  |
| Na |  |  |
| K |  |  |
| N/NH4 | LVS EN ISO 11732:2005 | Spektrofotometrija, nepārtrauktas plūsmas indofenola metode |
| Benzols (C6H6) | US EPA Method TO 17: 1999 | Termodesorbcija, gāzu hromatogrāfija |

Pielikums Nr.11

### Gaisa piesārņojuma ietekmes uz ekosistēmām monitoringa sadarbības programma (ICP IM) un Gaisa piesārņojuma ietekmes uz upēm un ezeriem monitoringa un novērtējumu sadarbības programma (ICP Waters)

| Nr. | Izpildāmā apakšprogramma /rādītāji | Periodiskums/gads | Biežums | IM stacijas Nr., ICP Waters stacijas nosaukums |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ICP IM Novērojumu programma |
| IM poligonu koordinātas: Rucava 56011’53.9, 21007’44.1 |
| 1. | Meteoroloģija: gaisa temperatūra, zemes virskārtas temperatūra, augsnes temperatūra 20 cm dziļumā, relatīvais mitrums, vēja virziena, vēja ātrums, nokrišņu daudzums, summārās radiācijas | katru gadu | nepārtraukti |  | 0001, meteolaukums |
| 2. | Gaisa sastāva ķīmija: SO2S, NO2N, SO4S, NO3N, NH4N, NH3N+NH4N, NO3N+NO3N, Pb, Cu, Cd, Zn, Ni, Mn, As, Cr, O3 | katru gadu | diennakts/ nedēļas / nepārtraukti |  | 0001, meteolaukums |
| 3. | Nokrišņi un to ķīmiskais sastāvs atklātās vietās: nokrišņu daudzums, pH, EVS, sārmainība, SO4S, NO3N, NH4N, PO4P, Cl, Na, K, DOC, Nkop., HCO3, Ca, Mg, Cd, Cu, Pb, Zn, Ni, As, Mn, Cr | katru gadu | ik mēnesi |  | 0012 |
| 4. | Nokrišņu notece caur koku vainagu un to ķīmiskais sastāvs: nokrišņu daudzums, pH, EVS, sārmainība, SO4S, NO3N, NH4N, PO4P, Cl, Na, K, DOC, Nkop., HCO3, Ca, Mg, Cd, Cu, Pb, Zn, Ni, As, Mn, Cr | katru gadu | ik mēnesi |  | 0012 |
| 5. | Nokrišņi pa koku stumbriem un to ķīmiskais sastāvs: nokrišņu daudzums, pH, EVS, sārmainība, SO4S, NO3N, NH4N, PO4P, Cl, Na, K, DOC, Nkop, HCO3, Ca, Mg, Cd, Cu, Pb, Zn, Ni, As, Mn, Cr | katru gadu | aprīlis-decembris |  | 0012 |
| 6. | Ūdensteču hidroķīmija Ūdens līmenis, ūdens temperatūra, pH, krāsainība EVS, sārmainība, cietība, O2, Na, K, Ca, Mg, NH4N, NO3N, Nkop., Cl, SO4S, SiO2, PO4P, Pkop., Fe, Pb, Cu, Zn, Cd | katru gadu | ik mēnesi |  | 0002, 003,0011 |
| 7. | Ūdensteču hidrobioloģija zoobentos (sugu skaits, sugu biomasa, Šannona-Vienera indekss) | 2 reizes gadā | maijs, oktobris |  | 0002, 003,0011 |
| 8. | Augsnes ūdeņu ķīmiskais sastāvs: pH, krāsainība, EVS, sārmainība, cietība, Na, K, Ca, Mg, NH4N, NO3N, Nkop, Cl, SO4S, SiO2, PO4P, Pkop, Fe, Pb, Cu, Zn, Cd, Ni, As, Mn, Cr, Al, DOC | katru gadu | ik mēnesi |  | 0012 |
| 9. | Augsnes ķīmiskais sastāvs: pHCaCl2, pHH2O, Ca, Mg, K, Na, Al, Nkop, Pkop, Skop, TOC, ACI_ET, Cd, Cu, Pb, Zn, Fe, Mn, Ni, As, Cr | 1 reizi 5 gados/2018 | augusts-septembris |  | 0012 |
| 10. | Skuju un lapu nobiru ķīmiskais sastāvs: nobiru daudzums, Nkop, Pkop, Skop, Corg Ca, Na, K, Mg, Fe, Cu, Zn, Pb, Cd, Mn, As, Ni,Cr | 1 reizi gadā | maijs – oktobris |  | 0012 |
| Nr. | Izpildāmā apakšprogramma /rādītāji | Periodiskums/gads | Biežums | IM stacijas Nr., ICP Waters stacijas nosaukums |  |
| ICP IM Novērojumu programma |
| IM poligonu koordinātas: Rucava 56011’53.9, 21007’44.1 |
| 11. | Skuju un lapu ķīmiskais sastāvs: sausā atlikuma svars (1000 skujām), Nkop, Pkop, Skop, Corg Ca, Na, K, Mg, Fe, Cu, Zn, Pb, Cd, Mn, As, Ni, Cr | 1 reizi gadā | oktobris C, C+1, C+2 |  | 0012 |
| 12. | Smagie metāli sūnās: Fe, Cu, As, Zn, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, V | 1 reizi 5 gados/2015 | maijs |  | 0012 |
| 13. | Zemsedzes veģetācija | 1 reizi 3 gados/2015 | septembris oktobris |  | 0012 |
| 14. | Koku stumbra epifīti | 1 reizi 3 gados/2015 | jūlijs-septembris |  | 0012 |
| 15. | Mežu bojājumi | 1 reizi gadā | septembris-oktobris |  | 0012 |
| 16. | Veģetācijas struktūra un sugu daudzveidība | 10-20 gadi/2017 | jūlijs-septembris |  | viss poligons |
| 17. | Sauszemes epifītās zaļaļges | 1 reizi gadā | jūlijs-septembris |  | 0012 |
| ICP Waters Novērojumu programma |
| 1. | pH, krāsainība, EVS, sārmainība*, cietība*, Na*, K*, Ca*, Mg*, NH4N, NO3N, Nkop, Cl, SO4S, SiO2*, PO4P, Pkop, Fe*, Pb*, Cu, Zn, Cd*, Ni*, As*, Mn*, Cr*, Al*, DOC, hlororganiskie pesticīdi* makrofīti zoobentoss | 12 reizes gadā 1 reizi gadā 2 reizes gadā | ik mēnesi maijs maijs/ oktobris | Lielā Jugla, Zaķi*; Tērvete, augšpus Tērvetes ciema*; Amula, grīva*; Tulija, Zosēni*; Zvirbuļu strauts* *) Staciju koordinātas dotas Ūdeņu monitoringa programmā |  |

Piezīme.

* Parametri pārrobežu gaisa piesārņojuma ietekmes novērtēšanai uz ūdeņiem

### Pielikums Nr.12

### Gaisa piesārņojuma ietekme uz dabisko veģetāciju un graudaugiem (ICP-Vegetation) monitoringa programma

| Nr. | Izpildāmais monitorings/rādītāji | Periodiskums | Biežums | Staciju skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Slāpekļa un smago metālu (Cu, Pb, Zn, Cd, As, Ni, V, Cr, Fe, Hg) satura sūnās monitorings | reizi piecos gados (2015) | nepārtraukti | 101 stacijas* |
| 2. | Vides stāvokļa bioindikācija monitorings |
| 2.1. | Piezemes ozona bioindikācija: baltā āboliņa Trifolium repens cv Regal specifisko lapu bojājumu intensitāte | reizi piecos gados (2015) | nepārtraukti | 5 stacijas (Rucava, Zosēni, Dobele, Mērsrags, Rūjiena) |
| 2.2. | Nezināmas izcelsmes vides stresa bioindikācija: priežu skuju nekrozes, bērzu lapu nekrozes; koku galotņu deformācijas, koku audzēju esamība, augu morfozes, kalstošo koku zaru esamība | reizi piecos gados (2015) | nepārtraukti | 86 stacijas* |

Piezīme:

* Staciju izvietojumu vietas var būt mainīti parauglaukuma piesārņošanas vai mežsaimnieciskās darbības dēļ.

Pielikums Nr.13

### Sūnu paraugu ņemšanas vietas

### Pielikums Nr.14

### Smago metālu satura sūnās staciju ģeogrāfiskās koordinātas

| Nr. p.k | Stacijas nosaukums | Ģeogrāfiskās koordinātas |
| --- | --- | --- |
|  |  | platums | garums |
| 1. | Olaine | 23°55'40'' | 56°49'06'' |
| 2. | Eleja | 23°37'58'' | 56°24'52'' |
| 3. | Blakenfelde | 23°25'22'' | 56°22'50'' |
| 4. | Tērvete | 23°24'24'' | 56°29'19'' |
| 5. | Jelgava | 23°36'33'' | 56°37'46'' |
| 6. | Gārdene | 23°10'31'' | 56°39'16'' |
| 7. | Grobiņa | 21°09'05'' | 56°33'35'' |
| 8. | Cīrava | 21°17'19'' | 56°45'59'' |
| 9. | Piebalgas | 24°25'55'' | 56°40'45'' |
| 10. | Skaistkalne | 24°38'35'' | 56°24'35'' |
| 11. | Stelpe | 24°30'12'' | 56°31'00'' |
| 12. | Valle | 24°47'50'' | 56°31'58'' |
| 13. | Zalve | 25°12'00'' | 56°19'30'' |
| 14. | Daudzeve | 25°19'27'' | 56°29'25'' |
| 15. | Teiči | 26°33'01'' | 56°31'45'' |
| 16. | Viļāni | 26°57'18'' | 56°33'25'' |
| 17. | Janapole | 27°23'30'' | 56°27'00'' |
| 18. | Kārsava | 27°44'42'' | 56°48'45'' |
| 19. | Zilupe | 27°04'42'' | 56°25'10'' |
| 20. | Šķaune | 26°57'35'' | 56°09'25'' |
| 21. | Ezernieki | 26°40'35'' | 56°11'11'' |
| 22. | Aglona | 27°12'00'' | 56°08'40'' |
| 23. | Krāslava | 27°11'30'' | 55°52'37'' |
| 24. | Daugavpils | 26°34'30'' | 55°55'50'' |
| 25. | Ilūkste | 26°17'15'' | 55°56'04'' |
| 26. | Kjunči | 26°04'09'' | 56°31'16'' |
| 27. | Līvāni | 26°11'24'' | 56°18'29'' |
| 28. | Jersika | 26°12'00'' | 56°13'20'' |
| 29. | Elkšņi | 26°34'02'' | 56°14'41' |
| 30. | Jēkabpils | 26°47'30'' | 56°29'51' |
| 31. | Aiviekste | 26°56'40'' | 56°39'18' |
| 32. | Pļaviņas | 25°35'00'' | 56°35'27' |
| 33. | Jaunjelgava | 25°50'30'' | 56°40'40' |
| 34. | Gauja | 24°20'36'' | 57°08'09' |
| 35. | Tūja | 24°25'40'' | 57°29'12' |
| 36. | Svētciems | 24°27'28'' | 57°42'13' |
| 37. | Ainaži | 24°21'00'' | 57°49'00' |
| 38. | Staicele | 24°45'35'' | 57°49'20' |
| 39. | Mazsalaca | 25°00'16'' | 57°52'00' |
| 40. | Rūjiena | 25°24'29'' | 57°48'42' |
| 41. | Daksti | 25°39'10'' | 57°45'18' |
| 42. | Valka | 25°57'52'' | 57°47'33' |
| 43. | Streņči | 25°45'05'' | 57°37'10' |
| 44. | Ulbroka | 24°18'28'' | 56°56'54' |
| 45. | Kangari | 24°44'48'' | 56°55'00' |
| 46. | Zaube | 25°18'32'' | 56°59'20' |
| 47. | Meņģele | 25°18'35'' | 56°46'10' |
| 48. | Madona | 26°07'00'' | 56°49'05' |
| 49. | Lubāna | 26°46'02'' | 56°55'32' |
| 50. | Gaigalava | 26°59'40'' | 56°46'00' |
| 51. | Balvi | 27°05'52'' | 57°08'14' |
| 52. | Stalbe | 27°55'52'' | 57°26'30' |
| 53. | TEC - 2 | 24°17'10'' | 56°54'50' |
| 54. | Īkšķile | 24°28'40'' | 56°52'10' |
| 55. | Ķekava | 24°13'29'' | 56°48'26' |
| 56. | Mārupe | 23°56'51'' | 56°53'15' |
| 57. | Ložmetējkalns | 23°39'21'' | 56°51'54' |
| 58. | Jaunķemeri | 23°33'14'' | 56°58'14' |
| 59. | Beberbeķi | 23°58'10'' | 56°57'24' |
| 60. | Jaunciems | 24°11'51'' | 57°02'50' |
| 61. | Vangaži | 24°32'00'' | 57°06'24' |
| 62. | Sigulda | 24°51'41'' | 57°11'43' |
| 63. | Tukums | 23°08'55'' | 56°59'29' |
| 64. | Kaltene | 22°52'32'' | 57°26'56' |
| 65. | Vandzene | 22°53'32'' | 57°19'45' |
| 66. | Stende | 22°31'30'' | 57°07'10' |
| 67. | Valdemārpils | 22°31'36'' | 57°23'50' |
| 68. | Vidāle | 22°32'21'' | 57°37'13' |
| 69. | Kolka | 22°34'20'' | 57°45'14' |
| 70. | Mazirbe | 22°12'46'' | 57°38'34' |
| 71. | Ovīši | 21°42'46'' | 57°31'42' |
| 72. | Ventspils | 21°40'21'' | 57°24'10' |
| 73. | Kuldīga | 22°00'18'' | 57°01'20' |
| 74. | Alsunga | 21°29'30'' | 56°57'04' |
| 75. | Zlēkas | 21°44'20'' | 57°08'04' |
| 76. | Ugāle | 21°58'57'' | 57°18'22' |
| 77. | Kandava | 22°44'40'' | 57°01'35' |
| 78. | Amula | 22°30'00'' | 56°49'54' |
| 79. | Cēsis | 25°10'06'' | 57°19'44' |
| 80. | Taurene | 25°41'45'' | 57°10'11' |
| 81. | Matīši | 25°04'15'' | 57°39'52' |
| 82. | Valmiera | 25°24'10'' | 57°30'38' |
| 83. | Smiltene | 25°55'52'' | 57°25'10' |
| 84. | Gaujiena | 26°24'30'' | 57°29'38' |
| 85. | Ape | 26°45'20'' | 57°31'06' |
| 86. | Jaunanna | 27°04'24'' | 57°15'58' |
| 87. | Liepna | 27°34'40'' | 57°18'21' |
| 88. | Gulbene | 26°39'18'' | 57°12'03' |
| 89. | Auce | 22°56'42'' | 56°25'24' |
| 90. | Ezere | 22°25'52'' | 56°25'32' |
| 91. | Kareļi | 22°18'32'' | 56°28'12' |
| 92. | Grieze | 22°13'40'' | 56°25'28' |
| 93. | Vaiņode | 21°54'42'' | 56°23'41' |
| 94. | Bārta | 21°18'50'' | 56°19'18' |
| 95. | Rucava | 21°07'47'' | 56°11'49' |
| 96. | Bernāti | 20°58'46'' | 56°22'48' |
| 97. | Kalvene | 21°42'52'' | 56°37'09' |
| 98. | Skrunda | 22°00'12'' | 57°38'18' |
| 99. | Renda | 22°16'20'' | 57°05'08' |
| 100. | Brocēni | 22°37'42'' | 56°39'42' |
| 101. | Amata | 25°13'05'' | 57°13'20' |

### Pielikums Nr.15

### Nezināmas izcelsmes vides stresa bioindikācijas novērojumu tīkls

### Pielikums Nr.16

### Piezemes ozona bioindikācijas staciju ģeogrāfiskās koordinātas

| N.p.k. | Stacijas nosaukums | Ģeogrāfiskās koordinātas |
| --- | --- | --- |
|  |  | platums | garums |
| 1. | Rucava | 56o09’ | 56o09’ |
| 2. | Zosēni | 57o08’ | 57o08’ |
| 3. | Dobele | 56037’ | 56037’ |
| 4. | Mērsrags | 57o20’ | 57o20’ |
| 5. | Rūjiena | 57o53’ | 57o53’ |

### Pielikums Nr.17

### Nezināmas izcelsmes vides stresa bioindikācijas staciju ģeogrāfiskās koordinātas

| Nr. p.k. | Stacijas nosaukums | Kods | Koordinātas |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | garums | platums |
| 1. | Kolka | 2EO1 | 22°34'49'' | 57°45'0'' |
| 2. | Korģene | 2HO2 | 24°29'15'' | 57°45'46'' |
| 3. | Mazsalaca "Lillija" | 2IO1 | 24°59'44'' | 57°52'39'' |
| 4. | Sedas tilts | 2JO5 | 25°25'44'' | 57°47'15'' |
| 5. | Valka | 2KO7 | 25°56'40'' | 57°44'51'' |
| 6. | Mazirbe | 3DO1 | 22°19'5'' | 57°40'55'' |
| 7. | Slītere | 3DO3 | 22°17'14'' | 57°37'28'' |
| 8. | Dikļi | 3JO1 | 25°7'2'' | 57°27'4'' |
| 9. | Strenči | 3KO1 | 25°43'28'' | 57°36'13'' |
| 10. | Mārkalne | 3NO1 | 27°11'31'' | 57°29'43'' |
| 11. | Užava | 4BO1 | 21°28'7'' | 57°16'7'' |
| 12. | Pope | 4CO2 | 21°50'56'' | 57°23'7'' |
| 13. | Ameļi | 4DO2 | 22°19'42'' | 57°23'25'' |
| 14. | Kaltene | 4EO1 | 22°53'26'' | 57°24'42'' |
| 15. | Liepupe | 4HO1 | 24°27'0'' | 57°29'18'' |
| 16. | Brasla | 4IO1 | 24°57'3'' | 57°18'13'' |
| 17. | Limbaži | 4IO5 | 24°45'56'' | 57°27'4'' |
| 18. | Edernieki | 4JO4 | 25°6'1'' | 57°17'12'' |
| 19. | Liepa | 4JO9 | 25°23'11'' | 57°21'48'' |
| 20. | Blome | 4KO2 | 25°42'54'' | 57°26'21'' |
| 21. | Vidaga | 4LO1 | 26°25'36'' | 57°23'38'' |
| 22. | Dūre | 4MO1 | 26°34'34'' | 57°17'38'' |
| 23. | Lejasciems | 4MO2 | 26°36'44'' | 57°17'21'' |
| 24. | Mālupe | 4NO1 | 27°15'6'' | 57°21'19'' |
| 25. | Sluķi | 5CO5 | 21°41'9'' | 57°3'50'' |
| 26. | Usma | 5DO1 | 22°9'11'' | 57°12'35'' |
| 27. | Stende | 5EO2 | 22°31'23'' | 57°10'11'' |
| 28. | Engures pag. | 5FO1 | 23°12'40'' | 57°6'16'' |
| 29. | Baltezers | 5HO4 | 24°19'30'' | 57°3'15'' |
| 30. | Sigulda | 5IO2 | 24°47'50'' | 57°8'12'' |
| 31. | Krustkalns | 5KO3 | 25°33'5'' | 57°5'3'' |
| 32. | Ineši | 5KO5 | 25°49'39'' | 57°1'2'' |
| 33. | Palsa | 5LO1 | 26°1'37'' | 57°14'23'' |
| 34. | Tirza | 5LO3 | 26°22'55'' | 57°6'59'' |
| 35. | Dubļukalns | 5NO1 | 27°12'56'' | 57°3'44'' |
| 36. | Vecumi | 5PO3 | 27°48'36'' | 57°13'15'' |
| 37. | Grīņi | 6BO1 | 21°10'33'' | 56°49'9'' |
| 38. | Liguti | 6CO6 | 21°58'48'' | 56°44'54'' |
| 39. | Snēpeles pagr. | 6C15 | 21°55'30'' | 56°55'26'' |
| 40. | Lutriņi | 6DO8 | 22°19'43'' | 56°46'33'' |
| 41. | Abava | 6EO3 | 22°59'22'' | 56°54'56'' |
| 42. | Ezeriņš | 6GO1 | 23°31'46'' | 56°53'37'' |
| 43. | Lielā Jugla | 6HO3 | 24°23'32'' | 56°56'24'' |
| 44. | Ķekavas upīte | 6H20 | 24°13'42'' | 56°46'42'' |
| 45. | Glāžšķūnis | 6IO4 | 24°47'35'' | 56°47'19'' |
| 46. | Zaube | 6JO4 | 25°10'19'' | 56°58'52'' |
| 47. | Vietalva | 6KO2 | 25°46'42'' | 56°45'12'' |
| 48. | Madona | 6LO1 | 26°7'4'' | 56°48'56'' |
| 49. | Lubāna | 6MO1 | 26°46'56'' | 56°53'39'' |
| 50. | Tilža | 6NO1 | 27°29'20'' | 56°53'44'' |
| 51. | Grebņeva | 6PO1 | 27°47'9'' | 56°50'19'' |
| 52. | Dubeņi | 7BO2 | 21°25'13'' | 56°41'32'' |
| 53. | Liepājas slimnīca | 7BO3 | 21°6'5'' | 56°33'2'' |
| 54. | Valtaiķi | 7C16 | 21°50'41'' | 56°41'56'' |
| 55. | Naudīte | 7FO1 | 23°15'23'' | 56°35'39'' |
| 56. | Vecumnieki | 7HO2 | 24°22'47'' | 56°40'54'' |
| 57. | Skrīveri | 7JO1 | 25°2'36'' | 56°38'21'' |
| 58. | Koknese | 7JO3 | 25°21'15'' | 56°37'2'' |
| 59. | Teiči | 7MO1 | 26°40'12'' | 56°36'21'' |
| 60. | Viļāni | 7MO2 | 26°51'17'' | 56°36'30'' |
| 61. | Veremi | 7NO2 | 27°16'44'' | 56°33'32'' |
| 62. | Krivanda | 7RO1 | 28°2'26'' | 56°33'10'' |
| 63. | Bernāti | 8BO2 | 20°59'41'' | 56°24'10'' |
| 64. | Bārta | 8BO3 | 21°16'23'' | 56°19'32'' |
| 65. | Vaiņode | 8C13 | 21°52'17'' | 56°26'6'' |
| 66. | Grieze, ieleja | 8DO8 | 22°12'58'' | 56°25'10'' |
| 67. | Zaņa | 8DO9 | 22°10'37'' | 56°27'55'' |
| 68. | Tērvete | 8FO1 | 23°21'54'' | 56°28'6'' |
| 69. | Svēte | 8GO1 | 23°31'49'' | 56°26'1'' |
| 70. | Brunava | 8HO1 | 24°21'5'' | 56°22'14'' |
| 71. | Code | 8HO2 | 24°6'7'' | 56°28'34'' |
| 72. | Tīrais purvs | 8JO2 | 25°20'59'' | 56°27'35'' |
| 73. | Zalve | 8JO9 | 25°10'33'' | 56°20'28'' |
| 74. | Laši | 8KO2 | 25°56'16'' | 56°27'39'' |
| 75. | Turki | 8LO2 | 26°15'57'' | 56°26'41'' |
| 76. | Krāce | 8NO1 | 27°6'55'' | 56°15'20'' |
| 77. | Pilda | 8PO1 | 27°45'20'' | 56°24'9'' |
| 78. | Rucava | 9BO2 | 21°8'41'' | 56°9'26'' |
| 79. | Rubeņi | 9KO1 | 25°59'38'' | 56°8'31'' |
| 80. | Vārkava | 9MO2 | 26°34'21'' | 56°14'41'' |
| 81. | Karpa ezers | 9NO1 | 27°6'2'' | 56°5'44'' |
| 82. | Dagda | 9PO2 | 27°42'36'' | 56°5'39'' |
| 83. | Vecslabada | 9RO1 | 28°1'25'' | 56°13'53'' |
| 84. | Daugavpils apvedceļš | XM01 | 26°30'28'' | 55°58'35'' |
| 85. | Andžāni | XN02 | 27°18'52'' | 55°55'7'' |
| 86. | Demene | YL01 | 26°28'41'' | 55°44'8'' |

### Pielikums Nr.18

### Skujas un nobiras

| N.p.k. | Rādītājs | Normatīvi-tehniskās dokumentācijas Nr. | Metode |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nkop. | LVS ISO 11261:2002 | Kjeldāla metode |
| 2. | Pkop | LVS 398: 2000 | Spektrofotometrija, amonija molibdāta metode |
| 3. | Pkop | LVS EN 14672:2005 | Skābā mineralizēšana, spektrofotometrija – amonija molibdāta metode |
| 4. | Paraugu sagatavošana metālu noteikšanai. Mineralizācija pēc: | LVS ISO 11466:1995 (Manual for Integrated Monitoring, 1998; 7.12.2.2) |  |
| 5. | K | LVS ISO 9964-3:1993 | Atomemisijas spektrometrija ar liesmas emisiju |
| 6. | Na |  |  |
| 7. | Ca | LVS ISO 7980:2000 | Atomabsorbcijas spektrometrija, liesmas atomizācija |
| 8. | Mg |  |  |
| 9. | Cd | LVS ISO 11047: 1998 | Atomabsorbcijas spektrometrija, liesmas atomizācija |
| 10. | Cu |  |  |
| 11. | Pb |  |  |
| 12.. | Fe | US EPA Method 7380 | Atomabsorbcijas spektrometrija, liesmas atomizācija |
| 13. | Mn | LVS ISO 11047: 1998 |  |
| 14. | Zn |  |  |

## Apkārtējās gamma starojuma ekvivalentās dozas jaudas monitorings

### Pielikums Nr.19

### Apkārtējās gamma starojuma ekvivalentās dozas jaudas monitoringa tīkla staciju raksturojums

| N.p.k. | Atrašanās vieta | Stacijas adrese | Ģeogrāfiskās koordinātas | Nosakāmie parametri | Detektora tips |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | platums | garums |  |  |
| 1. | Demene, Daugavpils novads | Briģenes iela 2 | Z 55,73 | A 26,54 | (-dozas jauda (nSv/h) | Kristāliskais NaI detektors HSMO21 |
| 2. | Rucava, Rucavas novads | Mājas „Zvirbuļi” | Z 56,16 | A 21,17 | (-dozas jauda (nSv/h) | Kristāliskais NaI detektors HSMO21 |
| 3. | Madona, Madonas novads | Blaumaņa iela 7 | Z 56,85 | A 26,23 | (-dozas jauda (nSv/h) | Kristāliskais NaI detektors HSMO21 |
| 4. | Rēzekne, Rēzekne novads | Zemnieku iela 5 | Z 56,50 | A 27,34 | (-dozas jauda (nSv/h) | Kristāliskais NaI detektors HSMO21 |
| 5. | Salacgrīva, Salacgrīvas novads | Rīgas iela 10a | Z 57,76 | A 24,37 | (-dozas jauda (nSv/h) | Kristāliskais NaI detektors HSMO21 |
| 6. | Salaspils, Salaspils novads | Miera iela 31 | Z 56,87 | A 24,39 | (-dozas jauda (nSv/h) | Kristāliskais NaI detektors HSMO21 |
| 7. | Ventspils, Ventspils novads | Dārza iela 2 | Z 57,40 | A 21,59 | (-dozas jauda (nSv/h) | Kristāliskais NaI detektors HSMO21 |
| 8. | Talsi | Kareivju iela 7 | Z 57,25 | A 22,59 | (-dozas jauda (nSv/h) | Kristāliskais NaI detektors HSMO21 |
| 9. | Valmiera, Valmieras novads | L.Paegles iela 13 | Z 57,53 | A 25,42 | (-dozas jauda (nSv/h) | Kristāliskais NaI detektors HSMO21 |
| 10. | Liepāja, Liepājas novads | Jaunā Ostmala 2 | Z 56,45 | A 21,00 | (-dozas jauda (nSv/h) | Kristāliskais NaI detektors HSMO21 |
| 11. | Balvi, Balvu novads | Bērzpils iela 44 | Z 57,13 | A 27,26 | (-dozas jauda (nSv/h) | Kristāliskais NaI detektors HSMO2 |
| 12. | Daugavpils - 1, Daugavpils novads | Raiņa iela 28 | Z 55,87 | A 26,53 | (-dozas jauda (nSv/h) | Kristāliskais NaI detektors HSMO2 |
| N.p.k. | Atrašanās vieta | Stacijas adrese | Ģeogrāfiskās koordinātas | Nosakāmie parametri | Detektora tips |
|  |  |  | platums | garums |  |  |
| 13. | Baldone, Baldones novads | „Radons” | Z 56,76 | A 24,33 | (-dozas jauda (nSv/h) | Kristāliskais NaI detektors HSMO21 |
| 14. | Baldone, Baldones novads | „Pārupes ” | Z 56,74 | A 24,39 | (-dozas jauda (nSv/h) | Kristāliskais NaI detektors HSMO21 |
| 15. | Jūrmala | Ošu iela 5 | Z 56,97 | A 23,83 | (-dozas jauda (nSv/h) | Kristāliskais NaI detektors HSMO21 |
| 16. | Daugavpils - 2, Daugavpils novads | Ūdensvada ielā 3 | Z 55,90 | A 27,16 | (-dozas jauda (nSv/h) | Kristāliskais NaI detektors HSMO21 |
| 17 | Daugavpils - 3 | Ūdensvada ielā 3 | Z 55,90 | A 27,16 | Gaisā esošo radionuklīdu aktivitāte un (-doza (Bq/m3) | Kristāliskais NaI detektors HSMO20 |
| 18. | Rīga | Rūpniecības iela 23 | Z 56,97 | A 24,10 | (-dozas jauda (nSv/h) | Kristāliskais NaI detektors HSMO21 |
| 19. | Rīga-M* | Rūpniecības iela 23 |  |  | (-dozas jauda (nSv/h) | Kristāliskais NaI detektors HSMO21 |
| 20 | Rīga - Daugava** Ķekavas novads | Ūdens stacija „Daugava” | Z56.97 | A24,13 | Atsevišķu radionuklīdu aktivitāte un kopējā aktivitāte (Bq/m3) | Kristāliskais NAI detektors HSMO19 |
| 21. | Jelgava | Kazermes iela 17a | Z 56,66 | A 23,71 | (-dozas jauda (nSv/h) | NaI(Tl) detektors HSMO21 |
| 22. | Silene, Skrudalienes pag., Daugavpils novads | Silene | Z 55,75 | A 26,79 | (-dozas jauda (nSv/h) | NaI(Tl) detektors HSMO21 |
| 23. | Medumi, Daugavpils novads | Alejas iela 2 | Z 55,77 | A 26,34 | (-dozas jauda (nSv/h) | NaI(Tl) detektors HSMO21 |
| 24 | Krāslava*** | Prospekta iela 2, tilts | Z56,97 | E24,15 | Atsevišķu radionuklīdu aktivitāte un kopējā aktivitāte (Bq/m3) | Kristāliskais NAI detektors HSMO19 |

Piezīmes.

M* - mobilā (pārvietojamā) gamma monitoringa stacija

Rīga-Daugava** - ūdeņu radiācijas monitoringa stacija, detektors ievietots Daugavas ūdenī

Krāslava*** - ūdeņu radiācijas monitoringa stacija, detektors ievietots Daugavas ūdenī

### Pielikums Nr.20

### Metode gamma radionuklīdu noteikšanai gaisa aerosolos

| Parametrs | Princips | Metodes Nr. | Atsauce uz izmantotajiem standartiem vai metodiskajiem materiāliem |
| --- | --- | --- | --- |
| 137Cs 7Be 131I | γ-spektrometrija | KV 5.1. Gamma spektrometrija | CEI IEC 1452:1995 Nuclear instrumentation – Measurement of gamma-ray emission rates of radionuclides – Calibration and use of germanium spectrometers; LVS ISO 10703:2000 Ūdens kvalitāte – Radionuklīdu aktivitātes koncentrācijas noteikšana ar augstas izšķiršanas spējas gamma staru spektrometriju. |

## Siltumnīcefekta gāzu (SEG) un

## gaisu piesārņojošo vielu emisijas monitorings

### Pielikums Nr.21

### Iesaistītās institūcijas SEG un gaisu piesārņojošo vielu emisijas monitoringa veikšanā

### Pielikums Nr.22

### SEG saraksts

1. Oglekļa dioksīds (CO2)

2. Metāns (CH4)

3. Slāpekļa oksīds (N2O)

4. Sēra heksafluorīds (SF6)

5. Slāpekļa trifluorīds (NF3)

6. Fluorogļūdeņraži (HFC):

6.1. HFC-23	CHF3

6.2. HFC-32	CH2F2

6.3. HFC-41	CH3F

6.4. HFC-125	CHF2CF3

6.5. HFC-134	CHF2CHF2

6.6. HFC-134a	CH2FCF3

6.7. HFC-143	CH2FCHF2

6.8. HFC-143a	CH3CF3

6.9. HFC-152	CH2FCH2F

6.10. HFC-152a	CH3CHF2

6.11. HFC-161	CH3CH2F

6.12. HFC-227ea	CF3CHFCF3

6.13. HFC-236cb	CF3CF2CH2F

6.14. HFC-236ea	CF3CHFCHF2

6.15. HFC-236fa	CF3CH2CF3

6.16. HFC-245fa	CHF2CH2CF3

6.17. HFC-245ca	CH2FCF2CHF2

6.18. HFC-365mfc	CH3CF2CH2CF3

6.19. HFC-43-10mee CF3CHFCHFCF2CF3 vai (C5H2F10)

7. Perfluorogļūdeņraži (PFC):

7.1. PFC-14, perfluormetāns, CF4PFC-116, perfluoretāns, C2F6

7.2. PFC-218, perfluorpropāns, C3F8

7.3. PFC-318, perfluorciklobutāns, c-C4F8

7.4. Perfluorcicklopropāns c-C3F6

7.5. PFC-3-1-10, perfluorbutāns, C4F10

7.6. PFC-4-1-12, perfluorpentāns, C5F12

7.7. PFC-5-1-14, perfluorheksāns, C6F14

7.8. PFC-9-1-18,	C10F18

### Pielikums Nr.23

### Gaisu piesārņojošās vielas, kurām atbilstoši Ženēvas konvencijai un tās protokoliem noteikti pieļaujamās emisijas ierobežojumi

Noturīgie organiskie piesārņotāji (protokols „Par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem”):

| Policikliskie aromātiskie ogļūdeņraži (PAO): | emisijas kadastru mērķiem tiek izmantoti sekojoši četri indikatorsavienojumi: benzo(a)pirēns, benzo(b)fluorantēns, benzo(k)fluorantēns un indeno(1,2,3-cd)pirēns. |
| --- | --- |
| Dioksīni un furāni (PCDD /PCDF): | polihlorētie dibenzo-p-dioksīni (PHDD) un polihlorētie dibenzofurāni (PHDF) ir tricikliski aromātiskie savienojumi, kas veidoti no diviem benzola gredzeniem, kas PHDD savienoti ar diviem skābekļa atomiem un PHDF ar vienu skābekļa atomu, un kuros ūdeņraža atomi var tikt aizvietoti ar līdz pat astoņiem hlora atomiem. |
| Heksahlorbenzols (HCB) |  |

Smagie metāli (protokols „Par smagajiem metāliem”):

Kadmijs (Cd)

Svins (Pb)

Dzīvsudrabs (Hg) Papildus: Arsēns (As) Hroms (Cr) Varš (Cu) Niķelis (Ni) Selēns (Se) Cinks (Zn)

Pārējās gaisu piesārņojošās vielas (Gēteborgas protokols):

Sēra oksīdi (SOx)

Slāpekļa oksīdi (NOx)

Amonjaks (NH3)

Gaistošie organiskie savienojumi (izņemot metānu) Daļiņas PM10 Daļiņas PM2,5

### Pielikums Nr.24

### Iesaistītās institūcijas SEG un gaisu piesārņojošo vielu prognožu izstrādē

# Text boxes

Datu nodrošinātāji:

-) CSP;

-)VUGD;

-) Valsts meža dienests;

-) Valsts zāļu aģentūra;

-) A/S “Latvenergo”;

-) Uzņēmumi (informācija no datu bāzēm “2-Gaiss”, “3-Atkritumi”, “2-ūdens”, ķīmisko vielu un produktu reģistra);

-) Eiropas Komisijas emisiju tirdzniecības sistēmas operatori.

Cita izmantotā informācija:

-) Vietējo un starptautisko ekspertu pētījumi.

SEG inventarizācijas iesniegšana

SEG inventarizācijas kontrole

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" sadarbībā ar Zemkopības ministriju sagatavo

CO2 piesaistes, tiešo un netiešo emisiju aprēķinus, aprakstu no Zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība (ZIZIMM) Klimata konvencijas un Kioto Protokola ietvaros

Fizikālās enerģētikas institūts sagatavo

emisiju aprēķinus un to aprakstu no transporta sektora

a/s “Latvijas Gāze”

Gaistošo emisiju aprēķināšana no dabas gāzes

LLU sadarbībā ar Zemkopības ministriju sagatavo

Emisiju aprēķinus un to aprakstu par lauksaimniecības sektoru

SEG un Gaisa piesārņojošo vielu inventarizācijas kvalitātes nodrošināšana

Neatkarīgi eksperti

Sabiedrība

Ziņojumu iesniegšana:

-) ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam;

-) Ženēvas konvencijas par gaisa pārrobežu pārnesi lielos attālumos sekretariātam;

-) EK

SEG inventarizācijas apstiprināšana:

Zemkopības ministrija

Satiksmes ministrija

Veselības ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija

VARAM

VARAM

Ievieš nacionālo sistēmu, koordinē iesaistīto institūciju darbību, atbild par Latvijai specifisko emisiju faktoru nodrošināšanu, uzrauga un koordinē inventarizācijas KK/KN

LVĢMC

SEG un Gaisa piesārņojošo vielu inventarizācijas sagatavošana (tai skaitā, informācijas apmaiņa un sadarbība ar iesaistītām institūcijām, emisiju aprēķināšana no Enerģētikas, Rūpnieciskiem procesiem, Šķīdinātājiem un citu produktu lietošanas un Atkritumu apsaimniekošanas.

Emisiju tirdzniecības reģistra darbības nodrošināšana, nepieciešamo ziņojumu par darbībām reģistrā sagatavošana.

Ziņojumu iesniegšana:

- ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam: līdz 2015.gada 31.decembrim un ik pēc diviem gadiem.

- EK un EVA (EIONET CDR): līdz 15.martam (sākot ar 2015.g., ik pēc diviem gadiem).

- Ženēvas konvencijas par gaisa pārrobežu pārnesi lielos attālumos sekretariātam: sākot ar 2015.gadu prognozes jāaktualizē reizi četros gados un jāiesniedz līdz attiecīgā gada 15.martam (nepieciešamības gadījumā iesniegtos datus aktualizē biežāk).

VARAM

Nodrošina izstrādāto emisijas/piesaistes prognožu iesniegšanu attiecīgajām institūcijām un pārrauga iesaistīto institūciju sadarbību

Ekonomikas ministrija

līdz 1.augustam, katru otro gadu (sākot ar 2016.gadu) sagatavo makroekonomikas, enerģētikas, rūpnieciskās ražošanas, būvniecības un lauksaimniecības nozaru rādītāju prognozes

LVĢMC

Katru otro gadu (sākot ar 2015.gadu) līdz 1.martam

apkopo, aprēķina, koordinē un saskaņo dažādu sektoru (enerģētikas, transporta, lauksaimniecības, rūpniecisko procesu, šķīdinātāju un citu produktu izmantošanu, zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības, atkritumu apsaimniekošanas) radīto SEG un gaisu piesārņojošo vielu emisiju un CO2 piesaistes prognozes un aprakstošo daļu saskaņā ar noteiktajām prasībām 2015., 2020., 2025; 2030. - 2050.gadam, pamatojoties uz citu institūciju iesniegtajām nozaru attīstības prognozēm. Šajā procesā LVĢMC pieaicina attiecīgo nozaru ekspertus, kā arī sadarbojas ar ikgadējā inventarizācijā iesaistītajām institūcijām.

Saskaņo sagatavoto informāciju ar iesaistītajām institūcijām un iesniedz VARAM. Elektroniski ievieto EVA centrālajā datu krātuvē (EIONET CDR).

LVĢMC papildus sagatavo atkritumu saimniecības un notekūdeņu apsaimniekošanas nozares rādītāju prognozes.

Satiksmes ministrija

līdz 1.augustam, katru otro gadu (sākot ar 2016.gadu)

sagatavo transporta nozares rādītāju prognozes

Zemkopības ministrija

līdz 1.augustam, katru otro gadu (sākot ar 2016.gadu) sagatavo lauksaimniecības un zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības nozares rādītāju prognozes

Datu avoti un informācija:

-) CSP;

-) VUGD;

-) Valsts zāļu aģentūra;

-) A/S “Latvenergo”;

-) Uzņēmumi (informācija no datu bāzēm “2-Gaiss”, “3-Atkritumi”, “2-ūdens”, ķīmisko vielu un produktu datu bāze);

-) EK emisiju tirdzniecības sistēmas operatori;

-) Vietējo ekspertu pētījumi